安徽省霍邱县四平山水泥用灰岩矿

矿产资源开发利用方案（修编）评审意见书

一、编制（修编）目的

霍邱县新中天水泥有限公司持有原安徽省国土资源厅颁发的霍邱县四平山水泥用灰岩矿采矿许可证。该矿2011年8月编制过《霍邱县新中天水泥有限公司霍邱县四平山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，经原安徽省矿业评估师协会组织专家评审并出具评审意见书，原安徽省国土资源厅以皖国土资矿便函〔2011〕号文件予以备案。该矿长期未按照方案及开采设计进行开拓开采，采场内形成的开采台阶极不规范，西南侧形成高差达70m～85m、倾角80°左右高陡边坡，存在安全隐患；其生产期间违法越界开采行为受到行政处罚。该矿因多种原因，自2016年起至今一直处于停产状态。该矿计划拟近期复产，规范开采，除露天采场需技改外，其保有水泥用灰岩矿资源量有较大变化，矿区范围内估算的夹石和剥离岩石量需综合开发利用。因此，该矿于2021年6月委托安徽省昌昊矿山设计研究有限公司对原方案进行修编。

《方案（修编）》编制范围与该矿采矿许可证矿区范围一致。

二、矿区概况

矿区位于霍邱县南西方向约35千米，行政区划属霍邱县马店镇管辖。矿区中心地理坐标：东经***°**′**″，北纬**°**′**″。矿区地形属平缓低山剥蚀丘陵区，山体走向近东西。区内最高海拔+120m，最低标高为+44.6m，相对高差75.4m。地形切割一般，坡度中等。当地最低侵蚀基准面为+36m，区域上北有淮河，西有史河、东有淠河，其中淮河洪水期最高水位为28.97m，本区气候属北亚热带，四季分明，年平均气温为15.4℃，年平均降水量1002.6mm。区内工业主要有铁矿、水泥用灰岩、建筑石料矿等矿产开发，农业主要有水稻、小麦、油菜等粮油作物及经济作物，渔牧业盛产鱼虾、禽蛋等，当地物产丰富，劳动力及电力资源充裕。矿区有公路相通，向东北3.5公里可达马店镇，与105国道相连接，可达六安市、合肥等地；向南可达河南省固始、信阳等地，交通便捷。

该矿始建于1958年，原属国有霍邱县水泥厂。2004年底企业改制退出国有序列； 2005年，浙江民营投资商通过竞投标整体收购的方式，组建了霍邱县新中天水泥有限公司，于2006年取得该矿采矿许可证，2010年矿业权实地核查后换证；现采矿许可证由原安徽省国土资源厅颁发，证号：C3400002010127110099787，采矿权人：霍邱县新中天水泥有限公司；地址：霍邱县马店镇四平山，矿山名称：霍邱县四平山水泥石灰岩矿，开采矿种：水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：60万吨/年，有效期限：自2015年6月27日至2025年6月27日，矿区范围由9个拐点坐标依次直线连接圈定：

霍邱县四平山水泥用灰岩矿矿区范围拐点坐标表（略）

该矿因多种原因，自2016年起至今一直处于停产状态。2019年4月，鹤柏年投资公司收购了霍邱县新中天水泥有限公司，矿山一直未生产。2021年3月，六安钢铁控股集团矿业公司全资收购了霍邱县新中天水泥有限公司，其所属矿山将为六安钢铁控股集团矿业公司提供矿石原料。

2015年5月，安徽六安华宝地质科技有限公司受该矿委托编制提交了《安徽省霍邱县四平山矿区水泥石灰岩矿资源储量核实报告》，经六安市金地矿产资源储量评审有限公司组织专家评审通过，以皖六金地矿储评函〔2015〕016号出具了评审意见书，原六安市国土资源局以皖六国土资储备字〔2015〕07号文予以矿产资源储量评审备案。

该矿资源储量核实报告估算资源储量采用一般工业指标

1.质量指标

| 矿石品级 | CaO | MgO | K2O+Na2O | SO3 | Cl- | fSiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级品级 | 48% | ≤3.5% | ≤0.6% | ≤1.0% | ≤0.015% | ≤4.0% |
| Ⅱ级品级 | ＜48%～≥45% | 3.5% | ≤0.9% |  |  |  |

2.开采技术条件：最小可采厚度8米，夹石剔除厚度2米，采场最终边坡角55°，采场最终底盘最小宽度：≥50米，爆破安全距离：≥300米。

3. 估算范围：由12个拐点圈定，面积为**平方公里（小于矿区范围），估算标高由0米至128米。

经估算和评审备案，截止2015年4月30日，该矿累计查明水泥用灰岩矿矿石资源储量（122b+111b）**万吨，动用资源储量（111b）**万吨；保有资源储量(122b）**万吨。其中Ⅰ级品**万吨，Ⅱ级品**万吨。按照现行《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）规范转化：122b为探明资源量，111b为证实储量。

该矿资源储量核实报告（2015年）评审意见书称，矿区地层区划属华北地层区两淮分区淮南小区。矿区内出露地层简单，仅见寒武系中统张夏组、寒武系上统崮山组、第四系。

寒武系中统张夏组（∈2z）地层，分布于矿区的中部，下部岩性为灰色中厚泥质灰岩、条带状灰岩，夹灰、灰黑色含硅质页岩透镜状；中部为灰、灰黑色中厚层碎屑灰岩、条带状灰岩，为本矿含矿层位；上部为灰色中厚层的白云质岩、白云岩。本组地层在矿区内未控制到底，厚度大于182.32米。总体产状190°～220°∠18°～30°。

寒武系上统崮山组（∈3g）地层：厚度大于40.00米，产状190°～220°∠18°～30°。分布于矿区西部及东部南坡，为灰、灰黄色中厚层白云岩，平均化学成份：MgO为19.15%，CaO为30.77%，SiO2为2.22%，Fe2O3为0.43%，烧失量45.23%，按白云岩工业指标要求，为水泥用灰岩矿共生白云岩，达到熔剂Ⅰ级白云岩要求。如能综合利用，剥采比将降低，经济价值会增大。

第四系（Q）土黄色、黄褐色粘土、亚粘土。厚度大于4.50米。分布于四平山山坡低凹处及四周。其化学成份SiO2为59.94%，Al2O3为17.36%，Fe2O3为7.42%，单从硅酸率（n：2.42），铝氧率（P：2.34），K2O+Na2O为3.35%，该粘土可作水泥配料使用。

矿区地层为一单斜构造，倾向南西，走向北75°西左右，倾角25°左右。矿区内主要有F1、F2两条平移断层：F1断层:为一右行平移逆断层，分布于矿区西部，地表出露长约224米，宽0.50～5.50米，主要为断层角砾岩。断层总体走向近南北，倾向85°～95°，倾角为75°左右。东盘（上盘）右行平移并上升，水平错距120米，断层主要造成地层错断，对上下盘矿体质量无明显影响。F2断层:为一左行平移断层，分布于矿区中部，出露长约340米，断层总体走向近南北，北段倾向为85°，南段倾向为295°，倾角为75°左右；断层带宽0.6～1.20米，为断层角砾岩。断层为左平移性质，水平错距约24米，对上下盘矿体质量无明显影响。

矿区内存在18条煌斑岩脉，大致平行呈岩脉产出。一般地表出露宽0.5～5.50米，长24至420米不等。产状大多为走向北西10°～35°，倾向南东，倾角为75°～90°，大多横穿矿体。岩脉岩性为角闪斜长煌斑岩，呈暗绿色，半自形粒状结构，斑状构 造。主要矿物为角闪石、斜长石，少量黄铁矿、磁铁矿。岩脉在矿体中为夹石，开采中混入对矿石质量有不利影响。

水泥用灰岩矿体赋存于寒武系中统张夏组（∈2z）中部，出露于四平山中部及北部，呈近东西向延伸，上部多直接裸露，较低处及缓坡处覆盖少量浮土。矿区范围内，矿体东西向出露长620米，南北向出露宽40－230米，出露高差60.46m，矿体赋存标高在-30m～+128m。由于矿山长期开采，矿体上部现已形成近南北向的较大塘口，矿体上部已不完整。矿体产状较稳定，一般为190°～220°∠18°～30°之间，产状较稳定。

矿石矿物成分方解石含量一般占85～90%，其次为白云石、泥质及铁质。CaO 48%～51%之间，平均含量为50.39%； MgO含量在1.5%～3.5%之间，平均含量为2.94%。SiO2为2.21%，Al2O3为0.60%，Fe2O3为0.42%，烧失量42.53%，K2O+Na2O为0.37%，SO3为0.19%，Cl-为0.008%，fSiO2为1.77%。K2O+Na2O含量变化总体上与CaO含量成反比例关系，自西向东逐渐升高。SO3、Cl-、fSiO2含量均低于工业指标要求。SiO2含量高的多为条带状灰岩，其矿石未见燧石结核。碎屑灰岩矿石为砾状碎屑结构，块状构造；条带状灰岩矿石为泥晶～微晶球粒结构，条带状构造。

矿体顶板为寒武系中统张夏组（∈2z）上部的白云质灰岩，白云岩。平均厚31.54米，顶板化学成份平均为：CaO为44.98%，MgO为7.49%，SiO2为3.12%，Al2O3为1.14%，Fe2O3为0.76%，烧失量42.92%。

矿体底板为寒武系中统张夏组（∈2z）下部的泥质灰岩及硅质页岩、条带状灰岩。其化学成份平均为：CaO为39.12%，MgO为2.32%，SiO2为16.79%，Al2O3为4.88%，Fe2O3为2.49%，烧失量32.45%，K2O为0.88%，Na2O为0.08%，SO3为0.32%，Cl-为0.006%，R2O为0.96%。

矿层中夹石分为高MgO夹石，高R2O夹石及煌斑岩脉夹石三类。高MgO夹石共4条，高R2O夹石1条，呈透镜状产出，产状与矿层基本一致。煌斑岩脉夹石遍布矿区，即X1～X15共15条，均呈脉状产出，走向北10°～35°西，倾角70°～90°，倾向多为北东；岩脉周围矿体质量未明显受岩脉蚀变等作用影响。高MgO夹石CaO平均为49.08%，MgO平均4.06%。高R2O夹石CaO平均为48.06%，MgO平均1.70%，K2O+Na2O平均1.00%。煌斑岩脉夹石CaO为10.41%，MgO为5.47%，SiO2为43.79%，Al2O3为15.30%，Fe2O3为11.17%，烧失量5.53%，K2O为1.35%，Na2O为2.83%，SO3为0.27%，Cl-为0.009%，R2O为4.18%。

该矿已被列为安徽省露天开采矿山剥离物中砂石土有偿处置试点矿山，委托合肥吉迈地质测绘技术有限公司于2020年5月提交的《霍邱县新中天水泥有限公司霍邱县四平山水泥石灰岩矿剥离物评价报告》；经安徽省矿产资源储量评审中心组织专家评审通过，出具有评审意见书（皖矿评剥函〔2020〕02号），安徽省自然资源厅印发了《关于霍邱县新中天水泥有限公司霍邱县四平山水泥石灰岩矿剥离物评价报告矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备字〔2020〕39号）。该矿开采境界内的剥离物主要由三种成分构成：一是矿体顶板构成物白云质灰岩，二是矿体内的高 MgO 和高（K2O+Na2O）灰岩夹石体、辉绿岩脉夹石体，三是矿体开采时需剥离底板的泥质灰岩、碎屑灰岩。另有矿区北侧部分原开采过程中堆存的废石堆。其中需剥离的白云质灰岩及灰岩夹石体饱和抗压强度较高，平均饱和抗压强度为46.0MPa，可作为普通建筑石料矿使用，本矿剥离物中灰岩质量较好，可作为建筑石料综合利用。 截止2020年1月31日，经估算，资源量共计**万立方米（合**万吨），其中建筑石料用灰岩矿**万立方米（合**万吨），平均饱和抗压强度46.0MPa；建筑石料用辉绿岩矿**万立方米（合**58.07万吨）平均饱和抗压强度 85.6MPa；需剥离以往开采过程中产生的废石堆**万立方米（合**万吨），平均饱和抗压强度46.0MPa。

矿石自然类型：碎屑灰岩和条带状灰岩。

矿石工业类型：水泥原料石灰岩。

矿床开采技术条件：水文地质条件简单，但开采时应需注意暴雨有可能对矿坑造成破坏；工程地质条件简单偏中等；环境地质条件简单。综合矿床开采技术条件属以工程地质问题为主的中等类型（Ⅱ-2）类型。

目前该矿采场已形成一个近似圆形的凹陷露天采坑，采场封闭圈标高为+55m，+55m以下为凹陷露天采坑，采坑底部标高约为+5m，坑底已被积水淹没。采场内已形成开拓运输道路通至采场底部，运输道路平均坡度小于8%，路面宽6～8m，泥结碎石路面。由北侧总出入口进入+55m平台，后经由西向东下降至采坑底部，矿区内道路已初步形成；矿区外部有简易的砂石路连接东侧矿石破碎加工场地和水泥厂区，采场四面均留有边坡。北侧边坡：采场总出入口将边坡分为东西2侧，西北侧边坡长约275m，边坡最高处为+80m，底部+5m，最大垂直高度75m，边坡角在60°～65°之间；自上而下在+40m处留有平台，平台宽度10m～50m不等，平台上石碓散落凌乱，顶部亦未剥离到位。东北侧边坡：长约250m，边坡最高处为+85m，底部+5m，最大垂直高度80m，边坡角在60°～70°之间，自上而下在+55m处留有平台，平台宽度约15m，与西北侧平台连接。西侧边坡：为前期开采遗留边坡，边坡长约165m，顶部最高处为88m，自上而下无分层平台，边坡最大垂直高差约85m，边坡角约在70°左右。南侧边坡：已基本推至矿区范围边界，顶部已进行剥离，边坡长度约685m，边坡最大垂直高差约70m，边坡角为80°左右。6线～4线间无分层台阶，4线～0线间在+30m处有一平台，但无路通达；0线往东在+55m留有平台，平台宽度10m～30m，与北侧+55m平台贯通。东南侧边坡：东侧边坡已推至矿区边界，边坡长度约为300m，上部已剥离，顶部留有+80m平台，中部为+55m平台，与北侧、南侧+55m平台相连接，平台宽度约为20m～40m，最大垂直高度65m，边坡角60～70°。矿区北侧边坡尚未推至最终边帮，西侧、南侧、东南侧边坡已推至矿区边界，部分位于矿区范围外。

采场东侧约330m已建有工业场地，建成矿石破碎加工生产线，办公生活区位于矿区东侧约500m处水泥厂区内，已建成办公楼、综合楼、职工宿舍、食堂等辅助设施。

矿区范围内无基本农田、自然保护地、名胜风景区，不涉及生态红线、公益林、水源保护地；矿区周边300 范围内无其他相邻矿业权，500m范围内无输电线路，1000m范围内无铁路、自然保护地和军事设施等。但是，矿区范围周边300m范围内分布居民住户较多，主要集中在矿区西北侧、东北侧及南侧，涉及殷庄、西王郢、上元3个村民组及石灰厂厂区住户共计约288户，西北侧最近一户距离矿区边界直线距离约70m；东北侧最近一户距离矿区边界直线距离约20m；南侧最近一户距离矿区边界直线距离约230m。矿山开采前对所有住户进行搬迁。紧邻矿石破碎加工厂区边界为矿山前期遗留的矿石破碎加工场地，部分设施位于爆破警戒线范围内，距离矿区边界最近直线距离约230m。矿区北侧约180m处有马店—固始的G328国道东西向穿过。

三、方案审查与评述

（一）方案编制单位

《安徽省霍邱县四平山水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，由霍邱县新中天水泥有限公司委托安徽省昌昊矿山设计研究有限公司编制。

审查认为：安徽省昌昊矿山设计研究有限公司持有安徽省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书，证书编号：A234011233，资质等级为冶金行业（冶金矿山工程）专业乙级。编制本方案（修编）符合有关规定。

（二）开采资源储量确定与产品方案

截止2015年4月30日，该矿水泥用灰岩矿保有资源储量为**万吨（此后至今未生产动用消耗），方案设计利用资源储量**万吨，设计资源利用率为94.83%。

未设计利用资源量为**万吨，主要是边坡压矿形成。方案考虑安全因素，设计的采场最终边坡角除西侧按58°外，其余部分最终边坡角为44°～45°；核实报告资源估算采用的最终边坡角45°，形成边坡压矿。

矿区剥离物共计**万m3（合**万吨），设计利用**万m3（合**万吨），设计利用率95.04%。

产品方案：经破碎加工后块度为50～80mm的原矿。

审查认为：方案在采矿权矿区范围内设计利用水泥用灰岩矿资源量及资源利用率基本合理，未设计利用的资源量原因交代清楚，符合相关规定。该矿已被列为安徽省露天开采矿山剥离物矿区剥离物中砂石土有偿处置试点矿山，设计利用矿山开采产生的剥离物经评审备案，符合相关规定。但该矿自2015年4月30日至今未消耗动用保有资源量缺少证明材料。

产品方案可行。

# (三)矿山建设规模与服务年限

# 方案（修编）设计矿山水泥用灰岩矿建设生产规模仍为60万吨/年，为中型生产规模矿山，矿山服务年限为15.5年，（含基建期2个月）。

审查认为：方案设计的矿山水泥用灰岩矿建设生产规模和服务年限与资源储量基本相适应，矿山服务年限适当，可供矿山设计及有关主管部门审批矿山生产能力时参考。

# （四）开采方案

根据矿床赋存条件，方案设计仍采用山坡-凹陷露天开采方式，公路开拓、汽车运输方案，～+55m标高以上为山坡开采，+55m～0为凹陷开采。根据矿山开采现状，技改基建首先形成+70m、+55m 2个首采平台，运输道路改扩建600m，开拓至开采台阶，基建凿岩工程量7000m3，基建期2个月。

采矿方法采用自上而下水平分台阶开采。采场技改后分别设+70m、+55m、+40m、+25m、+10m、0m标高共6个台阶，台阶高度15m,最后一个台阶为10m。露天采场上口尺寸800×395m，下口尺寸470×185m。最小工作平台宽度40m，安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m，生产台阶坡面角≤75°, 最终台阶坡面角55°；采场最终边坡角西侧58°、南侧44°、其余45°。

设计开采回采率为98%，废石混入率为2%，设计采出剥离物**万吨，平均剥采比为0.21。

审查认为：矿山设计开采方式、开拓方式、运输方案、采矿方法、开采顺序合理，开采回采率指标达标。

矿山凹陷开采排水方案应在矿山开采设计时进一步设计和审查。矿山西侧和南侧已形成的高陡边坡存在安全隐患，也制约矿山开采台阶形成，建议矿山依据当地应急管理部门要求先行整改。

（五）矿石破碎加工

方案介绍利用采场东侧爆破警戒线范围外已建成的矿石破碎生产线，在此基础上进行扩建，对生产设备厂房进行进行封闭管理。主要包括破碎、筛分车间、料仓矿石堆场、停车场等。但方案未将矿石破碎站及矿石深加工工业场地纳入本次设计范围内，本次方案（修编）设计仅提供了破碎站位置的选择及主机设备选型。

审查认为：该矿原为本公司提供生产水泥提供原料，但其水泥生产线已年久失修难以利用，矿石及剥离物经破碎加工为50～80mm不同粒度原矿销售，总体可行；矿石及剥离物破碎加工方案需要完善或另行设计。

（六）环境保护、水土保持、矿山地质环境保护与土地复垦

方案对矿山地质环境及开采过程中产生影响环境的废渣、粉尘、废气、废水、噪声、固体废弃物等影响环境因素进行了分析，并提出了初步防范和治理措施。方案提出了水土保持、矿山地质环境保护与土地复垦、绿色矿山建设初步安排意见。

审查认为：方案体现了对环境保护、水土保持、矿山地质环境保护与土地复垦等工作的重视。但环境影响报告书、水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等，应按照有关规定另行编报执行。

（七）矿山安全和职业健康

方案编有“矿山安全和职业健康”章节，对各类可能产生生产安全事故和影响职业健康进行了分析，提出预防治理措施。

审查认为：方案对矿山安全和职业健康作了叙述，体现了对矿山安全和职业健康工作的重视。矿山安全设施设计和职业病防护设施设计应按国家有关规定另行编报执行。

四、存在问题及建议

1. 方案设计利用的水泥用灰岩矿保用资源量的截止日为2015年4月30日，矿山自称自2016年起至今一直处于停产状态，无材料证明其保有资源自2015年4月30日至本方案编制时没有动用消耗。

2. 该矿虽已被列为安徽省露天开采矿山剥离物中砂石土有偿处置试点矿山，试点期限仅2年，试点期内可有偿处置的剥离物为**万m3（合**万吨，开采剥离标高为+128m～+30m）；本方案对开采境界内的剥离物基本予以设计利用，矿山应注意相关管理政策，及时与资源管理部门联系处理方法。

3. 该矿西侧和南侧已形成高陡边坡，存在严重安全隐患，也制约矿山西侧和南侧开采台阶形成，建议矿山依据当地应急管理部门整改要求，结合本方案和矿山编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案，获得批准后及时消除安全隐患，与本方案设计开采台阶开拓有机衔接。

4. 矿区范围周边300m范围内分布居民住户较多，矿山恢复生产开采前应对所有住户进行搬迁，确保群众生命财产安全。

5.加强露天采场边坡监测和管理，按照国家绿色矿山建设标准，开展边开采边治理等矿山地质环境恢复与土地复垦工作。

6.方案提出有关问题和建议，矿山应高度重视，注意整改。

五、结论

受霍邱县新中天水泥有限公司委托，安徽省昌昊矿山设计研究有限公司编制的《安徽省霍邱县四平山水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案（修编）》，在已设采矿权矿区范围内设计利用水泥用灰岩矿资源储量，资源设计利用率基本合理。采用的矿山开采方式、开拓方式、运输方案、采矿方法、开采顺序可行，开采回采率指标达标，产品方案可行，重视生态环境、矿山地质环境保护与土地复垦、绿色矿山建设和安全生产问题，基本做到经济效益、社会效益、环境效益和生态效益相统一。方案编制依据胶充分，内容基本齐全，章节安排基本合理，基本符合方案编制大纲要求，《方案（修编）》正式文本经复核后同意通过审查。

《方案（修编）》确定的建设生产规模可供矿山设计及有关主管部门审批矿山企业生产能力时参考。对矿山地质环境保护与土地复垦方案、环境影响报告书、水土保持方案、安全设施设计和初步设计等，应按照国家有关规定需要修编的或另行编制的，另行报有关主管部门备案。方案的投资估算及技术经济评价不全面，仅供方案利用单位参考。

上述评审意见中提出的问题和建议应切实落实到位。

专家组组长：周华明

2021年9月24日