安徽省六安市工矿废弃地复垦利用专项规划（2015-2019年）

六安市人民政府

二〇一五年九月

目 录

第一章 总则	1

一、规划目的	1

二、规划原则	1

三、规划依据	2

四、规划范围	4

五、规划期限	4

第二章 规划背景与基础	5

一、自然与社会经济概况	5

二、土地利用现状概况	6

三、工矿用地特点及存在的问题	8

第三章 工矿废弃地现状分析	11

一、工矿废弃地复垦情况回顾	11

二、全市工矿废弃地现状概况	11

三、各县（区）工矿废弃地现状分析	13

四、工矿废弃地损毁情况分析	22

五、工矿废弃地形成原因分析	23

六、工矿废弃地权属情况分析	24

七、工矿废弃地复垦义务人归属情况分析	24

第四章 工矿废弃地复垦利用潜力分析	26

一、工矿废弃地损毁类型分析	26

二、工矿废弃地复垦适宜性评价	26

三、工矿废弃地复垦潜力分级	28

四、水土资源平衡分析	29

第五章 规划目标任务	33

第六章 工矿废弃地复垦利用计划安排	34

一、总体复垦进度安排	34

二、各县（区）复垦进度安排	34

三、土地复垦质量要求	38

四、复垦措施	39

五、复垦工程量估算	41

六、复垦投资估算	42

七、复垦资金筹措	42

第七章 建新用地计划安排	43

一、建新区的安排	43

二、耕地占补质量要求	44

第八章 规划实施效益评价	45

一、社会效益	45

二、经济效益	46

三、环境效益	46

第九章 规划环境影响评价	47

一、规划对环境可能造成影响分析	47

二、预防或者减轻不良环境影响的对策	48

三、环境影响评价的结论	49

第十章 规划实施保障措施	50

一、组织管理保障措施	50

二、制度保障措施	51

三、资金保障措施	52

四、技术保障措施	53

五、公众参与	53

第十一章 成果要求	55

第十二章 附 则	56

# 第一章 总则

## 一、规划目的

为了落实《土地管理法》、《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》等土地复垦的法律法规和政策要求，执行土地利用总体规划及土地整治规划确定的规划任务，通过对六安市城市规划圈范围外，有合法来源、权属清晰且土地利用现状变更调查为建设用地的历史遗留损毁土地加以复垦，落实土地复垦义务。在治理和改善生态环境的基础上，对复垦地块进行综合整治，以达到合理优化土地利用布局、盘活存量建设用地、节约集约利用土地资源和改善矿区生态环境等目的。

## 二、规划原则

（1）规划协调、统筹安排原则

工矿废弃地复垦利用专项规划要与土地利用总体规划、土地整治规划和城乡规划等相关规划相协调，统筹安排部署所在行政辖区内工矿废弃地复垦区与建新区。复垦区应安排在土地利用总体规划确定的扩展边界外、土地整治规划确定的土地复垦潜力区内；建新区项目选址要符合土地利用总体规划、城市总体规划、村庄布点规划等相关规划，具体建新地块应安排在规划允许建设区内，安排在有条件建设区内的要做好规划调整并按程序报批。

（2）因地制宜，综合整治原则

根据各区县不同类型、不同损毁程度的工矿废弃地现状情况，结合工矿废弃区群众生产、生活，以及城市规划等，因地制宜、综合整治，按照宜耕则耕、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔的原则，坚持山、水、田、林、路综合整治，推进损毁、闲置、废弃、低效等工矿用地集中复垦，实现节约集约利用土地资源和改善生态环境双赢。

（3）生态效益优先，综合效益原则

工矿废弃地的复垦利用要坚持生态效益优先，与复垦区地块周边的生态环境相协调，并以工矿废弃地复垦为契机，逐步改善周边生态环境质量，在此基础上，充分发挥工矿废弃地复垦所带来的社会效益和经济效益。

（4）统筹推进，先易后难原则

按照实施难度大小，先实施复垦难度小，集中连片的区域，合理安排实施时序，统筹推进工矿废弃地复垦利用工作的制度化、标准化建设。

## 三、规划依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国矿产资源法》；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（5）《基本农田保护条例》；

（6）《土地复垦条例》；

（7）《土地复垦条例实施办法》；

（8）《地质灾害防治条例》；

（9）《安徽省矿山地质环境保护条例》；

（10）《规划环境影响评价条例》。

2、政策文件

（1）《国务院关于深化土地改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）；

（2）《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）；

（3）《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）；

（4）《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）；

（5）《国土资源部关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》（国土资发〔2011〕224号）；

（6）《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》（国土资发〔2012〕2号）；

（7）《国土资源部关于开展工矿废弃地复垦利用试点工作的通知》（国土资发〔2012〕45号）；

（8）《国土资源部关于大力推进节约集约用地制度建设的意见》（国土资发〔2012〕47号）；

（9）《国土资源部财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发〔2012〕63号）；

（10）《国土资源部办公厅关于下达2014年工矿废弃地复垦利用计划的通知》（国土资厅发〔2014〕31号）；

（11）《安徽省土地整理复垦开发项目管理办法》（皖国土资〔2009〕155号）；

（12）《安徽省国土资源厅关于进一步规范开展城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》（皖国土资〔2012〕34号）。

3、标准规范

（1）《土地开发整理标准》（TD/T1011～1013-2000）；

（2）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）；

（3）《土地开发整理项目预算定额标准》；

（4）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

（5）《安徽省土地开发整理工程建设标准》（DB/T001-2008）。

4、相关规划

（1）《六安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）六安市各区县《土地利用总体规划（2006-2020年）》；

（3）六安市各区县《土地整治规划（2011-2015年）》；

（4）《六安市矿山地质环境保护与治理规划（2010-2020）》；

（5）《六安市矿产资源总体规划（2008-2015年）》；

（6）《安徽省六安市城市总体规划（2008-2030年）》。

5、技术资料

（1）六安市2013年土地利用变更调查成果资料；

（2）六安市工矿废弃地复垦潜力资料；

（3）六安市2014年统计公报和统计年鉴资料；

（4）六安市各县区农用地分等定级成果。

## 四、规划范围

规划范围：六安市行政辖区范围，包括金安区、裕安区、叶集试验区、舒城县、金寨县、霍邱县、霍山县、寿县，土地总面积1839916.91公顷。

## 五、规划期限

规划期限：以2014年为规划基期年，2019年为规划目标年，规划期限自2015年至2019年。规划基期数据采用2013年土地利用变更调查资料。

# 第二章 规划背景与基础

## 一、自然与社会经济概况

1、地理位置

六安市位于安徽西部，大别山北麓，俗称“皖西”，是大别山区域中心城市。本市北接淮南、阜阳，南与安庆相毗邻，东与省会合肥相接，西与湖北相接壤，辖区总面积1839916.91公顷，地理坐标处于东经115°20′-117°14′，北纬31°01′-32°40′之间。

2、自然条件

（1）气候条件

六安市属亚热带湿润季风气候，水热资源丰富，年平均气温15.5℃，年平均降雨量1089.4mm，全年主导风向为偏东风。

（2）地形地貌

六安市地势西南高峻，区内地貌类型复杂多样。东北低平，呈梯形分布，形成山地、丘陵、平原三大自然区域。西南部山峦起伏，平均海拔400米以上；中部为丘陵、岗地，海拔一般在30-200米之间；东部和北部为沿淮平原和杭丰圩畈区。

（3）土壤与植被

土壤类型主要为以水稻土、黄棕壤和黄褐土，占总土壤面积的58.5%。植被属北亚热带常绿阔叶林植被带、皖中落叶与常绿阔叶混交林地带。

（4）水系、水文和水资源条件

六安市水资源主要来自降水，地下水资源贫乏。多年平均地表径流深在900-1600毫米之间，地表水资源总量约99.92亿立方米。现有蓄水工程总容量81亿立方米，每公顷均补给水量12405立方米。

（5）矿产资源条件

六安市矿产资源丰富，现已发现矿产56种，其中金属矿产19种；查明资源储量矿产54种，金属矿产24个；发现较大的矿产地216个，其中金属矿产地92个，达矿点以上规模者87个。

3、社会经济概况

2013年全年生产总值（GDP）1010.3亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%。第一产业增加值209.6亿元，增长3.3%；第二产业增加值478.2亿元，增长10.7%；第三产业增加值322.6亿元，增长7.0%。三次产业结构由2012年的21.70︰46.10︰32.2调整为20.74︰47.33︰31.93。按常住人口计算，人均生产总值17778元(折合2916美元)，比上年增加1530元。规模以上工业劳动生产率243984元/人，比上年增长2.5%。

图2  2013年六安市三次产业结构示意图

## 二、土地利用现状概况

1、土地利用现状

2013年末，六安市土地总面积1839916.91公顷，其中，农用地1522194.44公顷，农用地中，耕地717713.48公顷，园地49503.20公顷，林地603043.15公顷，草地87.90公顷，其他农用地151846.71公顷；建设用地211410.17公顷，其中，城镇村及工矿用地176855.36公顷（采矿用地5210.10公顷），交通运输用地10199.88公顷，水利设施用地27238.34公顷；未利用地106312.30公顷。

2、土地利用现状特点

（1）农用地和耕地面积所占比重较高。截止2013年底，六安市农用地面积为1522194.44公顷，占全部土地面积比重高达82.73%，农用地面积比重较高；区内耕地面积717713.48公顷，占全部土地面积比重达39.00%，所占比重也较大。

（2）农村居民点所占比重较高，城乡建设用地结构不合理。2013年底，全市农村居民点用地面积为138381.68公顷，占建设用地总面积的比例高达64.57%，占城乡建设用地的比重为80.10%。

（3）耕地后备资源有限。截至2013年底，全市未利用地面积106312.30公顷，占土地总面积的比重为5.77%，其他土地中河流湖泊面积74432.72公顷，占未利用土地总面积70.01%。其他土地中可开发成耕地的数量不多，耕地后备资源有限。

3、土地利用面临的形势

（1）土地利用面临的机遇

随着安徽省关于加快大别山又好又快发展政策的出台、安徽省粮食生产核心区建设纳入国家粮食战略核心工程、皖江城市带承接产业转移示范区规划的实施、合肥经济圈的建立以及全国人大集中帮扶金寨发展5+1工程的推进，六安市经济发展的脚步将进一步加快，为六安市土地利用结构和布局调整，转变土地利用方式、提高土地利用效益，改革土地资源配置机制、加强土地管理在宏观调控中的作用等，提供了前所难得的机遇。

为积极响应省委省政府作出关于加速城乡统筹发展，加快具有安徽特色的工业化、城镇化和农业现代化发展步伐的指示，六安市提出牢牢抓住经济建设这个中心，坚持工业化城镇化双轮驱动、科技资本两翼发力，大力实施招商引资主战略、工业化核心战略、城镇化带动战略，这些战略的实施可进一步促进土地节约集约利用，规范土地利用管理，优化城乡土地利用结构和布局。

（2）土地利用面临的挑战

1）土地供需矛盾日益尖锐，土地节约集约利用仍需增强

一方面，随着中部崛起战略的深入实施以及城镇化、工业化进程的加快，六安市建设实力六安、活力六安、魅力六安、和谐六安、幸福六安目标的实现，以及六安市工业化核心战略、城镇化带动战略的实施，全市城镇工矿建设用地需求逐年增大，城镇建设用地规模扩张迅速，土地供需矛盾将日趋尖锐。

另一方面，六安市建设用地方式较为粗放，甚至仍然存在闲置浪费的情况。此外，农村居民点用地量大，人均占地面积偏大，村庄“散、乱、空”等现象较为普遍，全市建设用地格局亟需整治优化，土地集约节约利用水平有待提高。

2）后备资源贫乏，生态承载力较低，耕地保护压力较大

六安市土地利用率达到94.37%，开发利用程度较高，耕地后备资源匮乏，耕地补充能力弱，加上较为脆弱的生态和较多的资源利用限制条件，开发利用难度较大，使土地供给压力日益增大，耕地和基本农田保护形势更加严峻。

展望未来，六安市土地利用和管理的机遇与挑战并存，必须立足于科学发展，妥善处理保障发展与保护耕地的关系，统筹土地资源的开发、利用与保护，积极探索土地利用与管理的新方法、新模式、新机制，促进土地资源可持续利用和经济社会又好又快发展。

## 三、工矿用地特点及存在的问题

1、工矿用地特点

（1）工矿用地总规模较小，分布零散

据六安市2013年土地利用变更调查数据统计得知，2013年末，全市共有采矿用地（土地利用变更调查地类为204）面积5210.10公顷，占全市土地总面积的0.283%，零散分布于全市域范围内。

（2）工矿废弃地复垦治理条件成熟

除霍邱县有较大规模的金属矿产资源开采用地外，六安市工矿用地主要以工业加工用地、砖瓦用粘土矿、建筑石料用灰岩、工业企业用地等非金属矿山为主。近年来，随着矿山开采工艺的不断优化与提升，地下金属矿山开采造成的地面沉降危害较小，而工业加工用地、砖瓦用粘土矿、建筑石料用灰岩、工业企业用地等对土地的损毁方式主要为压占和挖损，适宜复垦。同时，市财政实力雄厚，能保障全市工矿废弃地复垦治理资金需求。

（3）工矿用地权属清楚

本次规划范围内的各类工矿用地土地权属明确，不存在权属纠纷。

2、工矿用地存在的问题

（1）压占及损毁大量土地资源

初步估计全市工矿累计占用、损坏土地面积约5200公顷，其中耕地约1500公顷，主要集中在霍邱铁矿区用地；岗地、荒地约1800公顷，主要为砖瓦粘土轮窑厂和建筑砂厂用地；林地、疏林地约1900公顷，主要为建筑石材厂以及霍山县、金寨县内的小型金属矿山用地。

（2）矿山景观环境条件差

长期以来，全市矿业管理不够成熟，特别是20世纪90年代民营企业偷采乱采现象严重，造成大量无主废弃矿山，土壤与植被受到大面积破坏，加上持续多年的开采，导致本地区矿山地质环境较为复杂，矿山景观环境条件差，亟需治理。

（3）矿山地质灾害隐患大

由于地下采空、高陡边坡等，诱发地面塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患一定程度上威胁当地人民群众生命财产安全。如石料矿山，部分采石宕口采掘时没有严格遵守相关的规范规程，造成的开采边坡过高过陡，少量矿山边坡几乎直立，高度达到60-70m。临时堆场超高，没有设置必要的挡墙，如金安区龙穴山一带石料矿山，有的堆料场一边紧邻山坡，存在一定的安全隐患。

# 第三章 工矿废弃地现状分析

## 一、工矿废弃地复垦情况回顾

近几年来，六安市实施了一批矿山地质环境治理项目。已累计实施多个部级和省级矿山地质环境治理项目，争取部级和省级财政资金1.3亿余元，部分项目已经过验收。各矿山根据地质保护与治理方案，本着边生产边治理的原则，重点治理了地质灾害隐患区，对矿区内进行了一定植被复垦，各级地方政府和矿山企业配套资金1.82亿元，已累计治理矿山面积911.05公顷。

## 二、全市工矿废弃地现状概况

本规划所指工矿废弃地范畴包括经土地利用变更调查确认为建设用地的废弃工业企业、废弃采石场、废弃窑厂等工矿用地以及废弃交通、水利等基础设施用地以及因合并村庄导致的废弃农村学校用地等。

依据六安市2013年土地利用变更调查成果、六安市工矿废弃地摸底调查数据以及实地补充调查，统计得出截止2013年，纳入本次六安市工矿废弃地复垦规划的工矿废弃地共有1453.90公顷，按行政区划代码排序依次为：①金安区464.47公顷，占全市工矿废弃地总面积的31.95%；②裕安区87.41公顷，占全市工矿废弃地总面积的6.01%；③寿县43.17公顷，占全市工矿废弃地总面积的2.97%；④霍邱县474.17公顷，占全市工矿废弃地总面积的32.61%；⑤舒城县219.92公顷，占全市工矿废弃地总面积的15.13%；⑥金寨县77.88公顷，占全市工矿废弃地总面积的5.36%；⑦霍山县81.31公顷，占全市工矿废弃地总面积的5.59%；⑧叶集试验区5.57公顷，占全市工矿废弃地总面积的0.38%。

图3-1  六安市工矿废弃地分区县规模比例图

从工矿废弃地类型上看，全市工矿废弃地以非金属工矿废弃地为主，主要为废弃窑厂、废弃石料厂等。这些工矿废弃地类型决定了六安市废弃地分布特点为废弃地分布面广、复垦地块规模较小。

表3-1  六安市工矿废弃地现状地类面积统计表

单位:公顷

| 行政区域 | 合计 | 工矿废弃地现状地类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 采矿用地 | 村庄 | 建制镇 | 特殊用地 | 公路 | 水工建筑 |
| 裕安区 | 87.41 | 80.09 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| 金安区 | 464.47 | 242.42 | 215.90 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 舒城县 | 219.92 | 211.57 | 3.47 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 3.96 |
| 霍邱县 | 474.17 | 474.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 霍山县 | 81.31 | 44.73 | 10.92 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 寿县 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金寨县 | 77.88 | 77.24 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 叶集试验区 | 5.57 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
| 总面积 | 1453.90 | 1175.02 | 233.06 | 31.06 | 4.33 | 0.53 | 9.90 |

全市工矿废弃地存在的主要方式为压占和挖损，六安市地貌类型多样，有山地、丘陵、岗地、平原，以岗地为主，土层厚，土源丰富，将废弃地复垦治理为耕地的可能性大。

## 三、各县（区）工矿废弃地现状分析

1、金安区

金安区工矿废弃地主要为废弃工业加工用地、采矿用地、砖瓦窑厂用地等。随着工业加工用地、砖瓦窑厂用地及仓储用地的废弃，目前已形成规模较大的工矿废弃地，主要分布在椿树镇、横塘乡、东桥镇、施桥镇和孙岗镇等乡镇。本规划中金安区拟复垦的工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地点小面广，分布零散；②类型以工业加工用地、砖瓦窑厂用地等为主；③土地损毁方式以压占为主。

表3-2  金安区典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK001317 位置 金安区张店镇松林岗村 图斑编号 112 现状地类 204 原用途 轮窑厂、窑厂取土区 图斑面积 4.97公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据金安区2013年土地利用变更调查图斑地类统计，金安区纳入本次规划的工矿废弃地464.47公顷，其中采矿用地242.42公顷，村庄用地215.90公顷，建制镇用地5.40公顷，水工建筑用地0.75公顷。其中，纳入本次规划的215.90公顷村庄用地主要为90年代乡村工业潮时兴起的小作坊式企业以及计划经济时期的很多村办企业（如村油坊、村米厂、村酒坊等），因这类企业一般分布在村庄周边，故变更调查时调绘地类为203，但其实际用途是工业企业用地。该区具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

图3-2  金安区工矿废弃地地类构成图

2、裕安区

裕安区工矿废弃地主要为废弃砖瓦窑厂用地、废弃工业加工用地和废弃水工建筑用地。随着砖瓦窑厂的关停、工业加工用地和水工建筑用地的废弃，目前已形成规模较大的工矿废弃地，主要分布在独山镇、分路口镇、徐集镇、狮子岗乡、罗集乡等乡镇。裕安区拟复垦的工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地点小面广，分布零散；②裕安区工矿用地类型多样，包括砖瓦窑厂用地、工业加工用地、废弃水工建筑、废弃学校等；③土地损毁方式以压占、挖损为主。

表3-3  裕安区典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK002015 位置 裕安区罗集乡松岗村 图斑编号 52 现状地类 204 原用途 罗集窑厂 图斑面积 5.50公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据裕安区2013年土地利用变更调查图斑地类统计，裕安区纳入本次规划的工矿废弃地87.41公顷，其中采矿用地80.09公顷，村庄用地2.13公顷，水工建筑用地5.19公顷，具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

图3-3  裕安区工矿废弃地地类构成图

3、寿县

寿县工矿企业类型以建筑石料矿厂和砖瓦用粘土矿厂居多，矿山多年的持续开采，形成了一定规模的工矿废弃地，主要分布在安丰镇、窑口乡、茶庵镇及丰庄镇等乡镇。寿县工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地点小面广，分布零散；②全部为露天开采，废弃地类型较为单一，以废弃窑厂或石料厂为主；③土地损毁方式以压占、挖损为主。

表3-4  寿县典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK003011 位置 寿县堰口镇江黄村 图斑编号 68 现状地类 204 原用途 江黄村废弃窑厂 图斑面积 1.36公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据寿县2013年土地利用变更调查图斑地类统计，寿县纳入本次规划的工矿废弃地43.17公顷，全部为采矿用地，具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见附表1。

4、霍邱县

经过多年的砖瓦用粘土、建筑石料用砂岩开采，霍邱县目前已形成较大规模的工矿废弃地，主要分布在马店镇、冯井镇、孟集镇、临水镇、周集镇等乡镇。本规划中霍邱县拟复垦的工矿废弃地呈现如下特点：①分布零散；②废弃地类型单一，以废弃窑厂为主；③土地损毁方式以挖损、压占为主。

表3-5  霍邱县典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK004076 位置 霍邱县临水镇临水村 图斑编号 39 现状地类 204 原用途 临水村采石塘口 图斑面积 1.02公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据霍邱县2013年土地利用变更调查图斑地类统计，霍邱县纳入本次规划的工矿废弃地474.17公顷，全部为采矿用地，具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

5、舒城县

舒城县工矿企业的类型以建筑石料矿和砖瓦用粘土矿厂废弃地为主，主要分布在城关镇、千人桥镇、南港镇、万佛湖镇、干汊河镇、春秋乡、棠树乡及百神庙镇等乡镇。舒城县工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地点小面广，分布零散；②全部为露天开采，废弃地类型以废弃窑厂或石料厂、废弃水工建筑用地为主，以及少量废弃公路用地和废弃农村学校用地；③土地损毁方式以压占、挖损为主。

表3-6  舒城县典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK005031 位置 舒城县干汊河镇春塘村 图斑编号 209 现状地类 204 原用途 石料厂 图斑面积 0.55公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据舒城县2013年土地利用变更调查图斑地类统计，舒城县纳入本次规划的工矿废弃地219.92公顷，其中工矿用地211.57公顷，村庄用地3.47公顷，特殊用地0.39公顷，公路用地0.53公顷，水工建筑用地3.96公顷。具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

图3-4  舒城县工矿废弃地地类构成图

6、金寨县

金寨县工矿企业类型主要为建筑石料厂，经过多年的持续开采，现已形成了一定规模的工矿废弃地，主要分布在南溪镇、斑竹园镇、梅山镇、汤家汇镇、燕子河镇及白塔畈镇等乡镇。金寨县工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地地块规模小，空间分布零散；②全部为露天开采，废弃地类型较为单一，以石料厂为主；③土地损毁方式以压占、挖损为主。

表3-7  金寨县典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK006010 位置 金寨县关庙乡关庙村 图斑编号 314 现状地类 204 原用途 废弃矿山 图斑面积 2.34公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据金寨县2013年土地利用变更调查图斑地类统计，金寨县纳入本次复垦规划范围的工矿废弃地77.88公顷，工矿用地77.24公顷，村庄用地0.64公顷，各工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

图3-5  金寨县工矿废弃地地类构成图

7、霍山县

霍山县工矿用地主要为工业加工用地，如茶厂、包装厂、竹制品加工厂等。目前已形成一定规模的工矿废弃地，主要分布在东西溪乡、单龙寺乡、大化坪镇、衡山镇、诸佛庵镇等乡镇。霍山县工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地点小面广，分布零散；②工矿废弃地类型主要为工业加工用地、以及废弃农村学校用地和工业企业用地；③土地损毁方式以挖损、压占为主。

表3-8  霍山县典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK007030 位置 霍山县上土市镇铜锣寨村 图斑编号 634 现状地类 204 原用途 加工厂 图斑面积 3.18公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据霍山县2013年土地利用变更调查图斑地类统计，霍山县纳入本次规划的工矿废弃地81.31公顷，其中工矿用地44.73公顷，村庄用地10.92公顷，工业企业（建制镇）用地25.66公顷，具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

图3-6  霍山县工矿废弃地地类构成图

8、叶集试验区

叶集试验区工矿企业类型主要为砖瓦窑厂，分布在三元乡、叶集镇、孙岗乡。叶集试验区工矿废弃地呈现如下特点：①工矿废弃地地块面积小，分布零散；②全部为露天开采，废弃地类型以废弃窑厂、废弃特殊用地以及废弃农村学校用地为主；③土地损毁方式以挖损和压占为主。

表3-9  叶集试验区典型工矿废弃地示例

| 典型地块信息 地块编号 FK008018 位置 叶集试验区孙岗乡白龙井村 图斑编号 143 现状地类 204 原用途 砖瓦窑厂 图斑面积 0.46公顷 | 现状照片 |
| --- | --- |
| 现状图 | 规划图 |

根据叶集试验区2013年土地利用变更调查图斑地类统计，叶集试验区纳入本次规划的工矿废弃地5.57公顷，其中采矿用地1.63公顷，特殊用地3.94公顷，具体工矿废弃地地块类型、权属、面积情况详见说明附表1。

图3-7  叶集试验区工矿废弃地地类构成图

## 四、工矿废弃地损毁情况分析

（1）工矿废弃地损毁类型分析

六安市工矿废弃地类型主要为废弃采矿用地、废弃砖瓦窑厂用地、废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地以及废弃农村学校。其中，废弃采矿用地和废弃砖瓦窑厂用地的损毁类型为挖损、压占；废弃废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地以及废弃农村学校用地的损毁类型为压占。通过抽样调查统计分析得出，损坏类型为挖损的土地面积约占工矿废弃地总量的17%，其中损毁程度为轻度挖损的约占85%，损毁程度为中度挖损的为约占15%（挖损深度大于2米为中度挖损，小于2米的为轻度）；损毁类型为压占的土地面积约占工矿废弃地总量的83%。

（2）地质灾害及污染隐患分析

六安市气候条件较好，雨水充沛，工矿废弃地现状周边地表植被覆盖较好，但采矿区和砖瓦窑厂取土区无植被覆盖，采矿区、采石场和砖瓦窑厂表层土混合大量废弃碎石、废弃砖瓦，结构松散，对周边地貌扰动较大，遇雨多季节，容易造成水土流失、滑坡等潜在地质灾害。可通过土地复垦治理，完善周边截洪沟及相关排水设施，减少雨水对复垦区的损毁，将潜在地质灾害威胁将降到最低。

本次规划范围内工矿废弃地多为砖瓦窑厂、采石厂、废弃堤坝和废弃乡村工业等类型用地，在金寨县有部分铁矿废弃地，但随着采矿工艺的提升，以及近年来政府对矿山地质环境的监测与治理力度加大，许多采矿废弃地已经过初步治理，基本没有污染的废弃地，所以污染隐患非常小。

## 五、工矿废弃地形成原因分析

根据六安市2013年土地利用变更调查成果、废弃地摸底调查数据以及实地补充调查可知，纳入本次复垦规划的工矿废弃地类型主要是废弃采矿用地、废弃砖瓦窑厂用地、废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地、废弃公路用地以及废弃农村学校。废弃砖窑厂大都是当地农村集体或个人受到经济利益的驱使自发组织建造生产的，近几年由于国家出台相关政策并强制取缔砖窑厂等外在因素，以及窑厂自身经营不善、利润较低甚至亏损而废弃；废弃乡村工业用地主要是位于六安市城市建成区周边的地方，在90年代乡村工业潮兴起时出现的小作坊式企业以及计划经济时期的很多村办企业（如村油坊、村米厂、村酒坊等）受工业化的影响而关停废弃形成；废弃水工建筑用地有部分是河沟改道失去应有的功能而造成废弃，有部分是由于计划经济时期集体组织的河沟清淤占用的大片土地；废弃特殊用地是随着城市化进程的加快，大量农村人口涌入城市，农村原有的零散分布的特殊用地无人管理、年久废弃；废弃的公路用地是由于原有道路裁弯取直，改道部分失去原有功能而废弃；废弃农村学校是由于村办小学合并造成的废弃。

## 六、工矿废弃地权属情况分析

六安市工矿废弃地的类型以废弃采矿用地、废弃砖瓦窑厂用地、废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地、废弃公路用地以及废弃农村学校为主。根据各县区废弃地摸底调查数据及外业实地调查分析，大部分采矿企业、砖窑厂在废弃或关闭之前均严格遵守国家法律、法规，合法生产和经营，办理了采矿许可证、安全生产等相关手续，有部分未办理手续的因政府整顿，权属收回；废弃乡村工业用地有很大一部分为村办企业，权属为村集体所有，有部分未办理手续的因政府整顿，权属收回；废弃水工建筑用地、废弃公路用地、废弃农村学校用地是政府的合法行为形成，权属归当地政府所有；废弃特殊用地的形成是社会风俗的产物，不存在合法与否的问题，权属为村集体所有。总体来讲，六安市工矿废弃地在废弃以前的建设用地基本合法，权属大多为集体所有，还有一部分为国有，权属清晰无争议。

## 七、工矿废弃地复垦义务人归属情况分析

纳入本规划范畴的工矿废弃地总面积1453.90公顷，主要包括以下几类：

（一）1988年《土地复垦规定》颁布实施之前已经形成的权属清晰、无争议的工矿废弃地。

（二）1988年至1999年《土地管理法》修订实施之前形成的，并依据当时土地管理法律法规处理到位的工矿废弃地。

（三）1999年到2011年《土地复垦条例》颁布实施之前形成的、并按现行土地管理法律法规处理到位的工矿废弃地。

（四）因开采成本加大，管理不善导致企业破产后灭失土地复垦义务人形成的工矿废弃地，以及政府矿权整顿及关闭一批产能低下采矿企业后，矿权由政府收回且不用企业复垦的工矿废弃地，但2011年以后形成的工矿废弃地不纳入本次规划。

纳入本规划范畴的工矿废弃地已经土地利用变更调查确认为建设用地，用途合法、界址清晰、权属明确，部分工矿废弃地无法追朔确定土地复垦义务人，其余工矿废弃地复垦义务人为当地人民政府。

# 第四章 工矿废弃地复垦利用潜力分析

## 一、工矿废弃地损毁类型分析

工矿废弃地复垦潜力是指矿产资源开采或交通水利等基础设施建设过程中，由于对土地的直接挖损、地表塌陷和废弃土石、灰渣、尾矿的堆积、压占等原因，造成土地闲置废弃而无法利用，通过整治措施，使其恢复利用，可以增加的有效耕地面积及其他用地面积。

纳入本规划工矿废弃地复垦利用范畴的工矿废弃地是经2013年土地变更调查成果确认为建设用地的工矿废弃地，废弃地类型主要为废弃采矿用地、废弃砖瓦窑厂用地、废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地、废弃公路用地以及废弃农村学校为主。按损毁类型分，主要包括两种损毁类型：一是采矿用地、砖瓦窑厂用地在生产建设过程中因挖损、压占等造成损毁的土地；二是废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地、废弃公路用地以及废弃农村学校建设压占造成损毁的土地。

## 二、工矿废弃地复垦适宜性评价

结合六安市土地利用总体规划及土地整治规划，遵循因地制宜、复垦为耕地优先的原则，根据实地踏勘，选取适宜的方法对各复垦地块进行适宜性评价，明确各复垦地块的复垦方向。

（1）土地适宜性评价原则：

综合分析原则、主导因素原则、综合效益原则、耕地优先原则、公众参与原则。

（2）适宜性评价方法

有关土地复垦适宜性评价目前主要有专家评价法、经济判断指数法、极限条件法和多因素模糊综合评价法等几种。结合六安市工矿废弃地破坏特征以及区域自然环境、社会环境特点，本规划土地适宜性评价采用极限条件法进行。

（3）评价单元划分

六安市工矿废弃地以废弃的砖瓦窑厂和废弃工业用地为主，废弃地类型较少，本次适宜性评价以各工矿废弃地地块为评价单元，纳入本规划的工矿废弃地涉及图斑788个，故划定适宜性评价单元788个。

（4）评价因子选择

纳入本规划的废弃地按损毁类型分，主要包括两种损毁类型：一是采矿用地、砖瓦窑厂用地在生产建设过程中因挖损、压占等造成损毁的土地；二是废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地、废弃公路用地以及废弃农村学校建设压占造成损毁的土地。参考《土地复垦质量控制标准》，结合六安市实际情况，针对不同损毁类型的废弃地初步复垦方向，选取相应评价因子进行评价，具体为：

损毁类型为挖损和压占的废弃地：采矿用地、砖瓦窑厂用地在生产建设过程中因挖损、压占等造成损毁的土地，选取的主要评价因子有地形坡度、有效土层厚度、土壤有机质、供排水条件、周边地类情况、土地损毁程度6个评价因子。

损毁类型为压占的废弃地：废弃乡村工业用地、废弃水工建筑用地、废弃特殊用地以及废弃农村学校建设压占造成损毁的土地，因这类土地主要是压占，且一般位于地势较低平的地方，且损毁程度较轻，坡度和土地损毁程度对复垦的影响较小，故选取的主要评价因子为有效土层厚度、土壤有机质、供排水条件、周边地类情况4个评价因子。

（5）适宜性等级评定

采取抽样调查方法，得到各评价单元各因子的实际情况；根据采用的评价方法，结合评价标准，得到各单元的不同利用方向的适宜性等级；然后根据复垦区的土地利用总体规划、公众意见以及其他社会经济政策因素，确定每个评价单元的复垦方向及用途。

（6）适宜性评价结果

根据适宜性等级评定结果，以勉强适宜作为土地复垦方向确定的界限，结合优先复垦为耕地的原则，六安市工矿废弃地复垦总规模1453.90公顷，适宜复垦耕地规模1251.98公顷，适宜复垦林地规模201.92公顷。在适宜性评价的基础上，参考周边现状地类状况，判定各复垦地块可能复垦的二级地类，统计得出全市适宜复垦为水田的规模为782.50公顷，适宜复垦为旱地的规模为469.48公顷，适宜复垦为有林地的规模为201.92公顷。各地块适宜性详细评价情况见说明附表4。

## 三、工矿废弃地复垦潜力分级

（1）补充耕地数量

净增耕地数量是以各乡镇（街道）为单位以待复垦土地资源为基础，在适宜性评价的基础上，根据该地区耕地标准系数确定的。首先对经过适宜性评确定为宜耕的待复垦土地资源在乡镇范围内进行面积汇总，然后再根据各乡镇（街道）的耕地标准系数采用公式计算净耕地。

式中：Qi为某乡镇待复垦土地资源净增耕地面积；Pi为某乡镇第i个宜耕待复垦地块；λi为某乡镇耕地标准系数。

全市土地复垦面积1453.90公顷，根据适宜性评价及潜力测算结果，适宜复垦耕地面积为1251.98公顷，通过复垦可新增耕地面积1101.32公顷。

（2）潜力等级划分方法

本次潜力等级划分依据各乡镇（街道）土地复垦可增加耕地面积为指标进行划分。划分标准为：

I级复垦潜力区：可增加耕地面积X≥40公顷；

II级复垦潜力区：可增加耕地面积20≤X＜40公顷；

III级复垦潜力区：可增加耕地面积10≤X＜20公顷；

Ⅳ级复垦潜力区：可增加耕地面积X＜10公顷。

（3）划分结果

以乡镇为单元，依据单元内工矿废弃地复垦规模及复垦新增耕地面积，将全市工矿废弃地复垦潜力大致分为四个潜力区，共涉及110个乡镇。

I级潜力区共涉及6个乡镇，废弃地规模596.02公顷，可补充耕地402.39公顷，平均每个乡镇可补充耕地99.33公顷。本区分布在金安区椿树镇、施桥镇、东桥镇，霍邱县冯井镇、马店镇，舒城县城关镇。

II级潜力区共涉及个10个乡镇，废弃地规模311.24公顷，可补充耕地276.31公顷，平均每个乡镇可补充耕地31.12公顷。分布在金安区张店镇、先生店乡、孙岗镇、中店乡、木厂镇、马头镇、淠东乡，裕安区分路口镇，舒城县春秋乡，霍山县诸佛庵镇。

III级潜力区共涉及13乡镇，废弃地规模202.31公顷，可补充耕地175.82公顷，平均每个乡镇可补充耕地15.56公顷。分布在金安区双河镇、东河口镇、横塘乡，裕安区徐集镇、狮子岗乡，寿县安丰镇、窑口乡，霍邱县临水镇、周集镇，舒城县南港镇、百神庙镇、张母桥镇，金寨县南溪镇。

Ⅳ级潜力区共涉及81个乡镇，废弃地规模344.33公顷，可补充耕地246.80公顷，平均每个乡镇可补充耕地4.25公顷。本区在全市各县区均有分布。各潜力分区详细情况见附表。

## 四、水土资源平衡分析

（1）水资源平衡分析

1）区域大环境水资源平衡分析

根据《土地开发整理项目规划设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》，项目区灌溉保证率设计标准应在60％～90％之间。结合复垦区的具体情况，在充分征询当地农业和水利专家的意见的基础上，确定灌溉设计保证率为75％，与区外农作物灌溉保证率保持一致。本次复垦拟补充耕地面积1101.32公顷，主要为旱地和水田，农作物主要种植水稻和小麦。参考《安徽省水资源现状分析》和六安市水利局对类似工程的统计分析，确定复垦区农作物在灌溉保证率75%的综合灌溉定额为270m3/亩，由此确定复垦区需水量约334.53万立方米。

根据相关资料，六安市多年平均降雨量1089.4mm，灌溉保证率75%时平均年径流系数0.20。项目区地貌类型主要为山地、丘陵、岗地，汇水面积比项目区规模大，初步匡算项目区可汇水面积2680公顷，由此计算项目区可利用地表径流量583.92万立方米。经实地了解，复垦区周边一般分布有坑塘，部分复垦区复垦后可实现自流灌溉，地势较高的复垦区，可采取提水灌溉的方式。初步统计复垦区周边可利用坑塘面积约206.5公顷，坑塘平均有效取水深度1.5m，复蓄系数按1.8计算，坑塘可提供水资源量557.55万立方米。复垦区绝大部分通过现有灌水渠道如淠史杭灌溉工程等或修建连接灌溉渠道可引水至项目区，因此区域在大环境下，六安市工矿废弃地复垦的水资源供给充分。

2）典型地块水资源平衡分析

选取裕安区分路口镇宴公村图斑编号为286号的轮窑厂为典型复垦地块，对其复垦所需的水资源进行。从该典型地块周边水系状况可以看出，该复垦地块周边水系发达，紧邻该地块的坑塘有5个，且离复垦区不远处有河流经过，水资源丰富，可以满足复垦区的需水量。

表4-1  典型地块现状信息表

| 典型地块信息 地块编号 FK002010 位置 裕安区分路口镇宴公村 图斑编号 286 现状地类 204 原用途 轮窑厂 图斑面积 7.38公顷 | 典型地块现状图 |
| --- | --- |

（2）土资源平衡分析

1）各类型工矿废弃地土资源平衡分析

为减少对周边地貌的破坏，规划项目区复垦采取挖高垫低的方式，通过科学设定复垦后高程，实现土方挖填平衡。

对于废弃堤坝、废弃特殊用地及农村养殖类型废弃地，对原有地貌基本无破坏，主要是造成土壤板结，此时需将地表板结的土壤翻松，撒播少量化肥即可。

对于采矿厂类型废弃工矿用地，由于采矿对地表形成挖损，多形成低于上游山体，高于或略低于下游田面高程。对于此类工矿废弃地，由于形成的采空区具有一定坡度，可采取修筑具有一定高差的台阶式梯田，用石坎或土石混合坎护坡，防止水土流失。梯田长边走向沿等高线，并科学设定梯田田面宽度，通过梯田田块内土方平衡最终确定梯田田面高程。

对于砖瓦窑厂等工矿废弃地，经对现场的考察，此类用地废弃后多位于地势较为平坦、土层较厚的区域，部分取土区有挖损现象，没有适合耕作的图层，故需要客土，可运用六安市建设占用耕地剥离的表土进行改良，且考虑到六安市低丘缓坡地较多，土资源丰富，外运土方可行。

对于工业加工、废弃公路和废弃农村学校等废弃地，经对现场的考察，此类用地废弃后地表有建筑占用，对建筑垃圾进行清理，再客土回填耕作层即可达到复垦要求。

2）工矿废弃地复垦土源

工矿废弃地复垦土源主要有两方面，一是来源于城市建设、重大基础设施占用耕地的表土剥离，二是通过一定的工程技术措施对现有的工矿废弃地表土进行改良，使其达到耕作土壤的要求。

综上可知，由于六安市各类工矿废弃地现状不存在土地塌陷，局部的高低不平可以通过挖高垫低等方式实现复垦项目区挖填方平衡。

# 第五章 规划目标任务

遵循六安市社会经济发展导向，依据全市土地利用总体规划确定的土地利用目标任务，结合工矿废弃地复垦适宜性评价和复垦潜力分析结果，选择具备一定复垦规模且相对集中连片的区域，确定规划期内全市工矿废弃地复垦利用总目标为1453.90公顷，复垦为耕地的规模为1251.98公顷，复垦为林地规模201.92，复垦后可新增耕地1101.32公顷。

表5-1  复垦前后土地利用结构调整表

单位：公顷

| 行政区域 | 复垦前地类 | 复垦后地类 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 采矿用地 | 村庄 | 建制镇 | 特殊用地 | 公路 | 水工建筑 | 合计 | 耕地 | 林地 | 其他农用地 |
| 裕安区 | 87.41 | 80.09 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 87.41 | 69.54 | 9.29 | 8.58 |
| 金安区 | 464.47 | 242.42 | 215.90 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 464.47 | 383.99 | 47.09 | 33.39 |
| 舒城县 | 219.92 | 211.57 | 3.47 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 3.96 | 219.92 | 151.09 | 33.37 | 35.46 |
| 霍邱县 | 474.17 | 474.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.17 | 334.60 | 93.95 | 45.62 |
| 霍山县 | 81.31 | 44.73 | 10.92 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 62.79 | 9.13 | 9.39 |
| 寿县 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.17 | 39.26 | 0.94 | 2.97 |
| 金寨县 | 77.88 | 77.24 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.88 | 55.09 | 8.15 | 14.64 |
| 叶集试验区 | 5.57 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 4.96 | 0.00 | 0.61 |
| 总面积 | 1453.90 | 1175.02 | 233.06 | 31.06 | 4.33 | 0.53 | 9.90 | 1453.9 | 1101.32 | 201.92 | 150.66 |

# 第六章 工矿废弃地复垦利用计划安排

## 一、总体复垦进度安排

按照先易后难、稳步推进的原则，结合各工矿废弃地复垦治理迫切性，统筹安排全市分年度工矿废弃地复垦利用计划：

（1）2015年：全市复垦工矿废弃地总规模148.70公顷，新增耕地规模124.44公顷；

（2）2016年：全市复垦工矿废弃地总规模301.64公顷，新增耕地规模260.46公顷；

（3）2017年：全市复垦工矿废弃地总规模299.10公顷，新增耕地规模249.75公顷；

（4）2018年：全市复垦工矿废弃地总规模462.91公顷，新增耕地规模323.66公顷；

（5）2019年：全市复垦工矿废弃地总规模241.55公顷，新增耕地规模143.01公顷。

## 二、各县（区）复垦进度安排

1、金安区

（1）2015年：全区复垦工矿废弃地总规模24.82公顷，新增耕地规模22.84公顷；

（2）2016年：全区复垦工矿废弃地总规模69.51公顷，新增耕地规模63.59公顷；

（3）2017年：全区复垦工矿废弃地总规模74.37公顷，新增耕地规模68.42公顷；

（4）2018年：全区复垦工矿废弃地总规模102.11公顷，新增耕地规模93.95公顷。

（5）2019年：全区复垦工矿废弃地总规模193.66公顷，新增耕地规模135.19公顷。

2、裕安区

（1）2015年：全区复垦工矿废弃地总规模16.95公顷，新增耕地规模15.09公顷；

（2）2016年：全区复垦工矿废弃地总规模12.68公顷，新增耕地规模11.29公顷；

（3）2017年：全区复垦工矿废弃地总规模20.69公顷，新增耕地规模15.32公顷；

（4）2018年：全区复垦工矿废弃地总规模31.28公顷，新增耕地规模27.84公顷；

（5）2019年：全区复垦工矿废弃地总规模5.81公顷，新增耕地规模0公顷。

3、霍邱县

（1）2015年：全县复垦工矿废弃地总规模30.45公顷，新增耕地规模26.80公顷；

（2）2016年：全县复垦工矿废弃地总规模97.88公顷，新增耕地规模86.13公顷；

（3）2017年：全县复垦工矿废弃地总规模51.97公顷，新增耕地规模45.74公顷；

（4）2018年：全县复垦工矿废弃地总规模288.81公顷，新增耕地规模171.47公顷；

（5）2019年：全县复垦工矿废弃地总规模5.06公顷，新增耕地规模4.46公顷。

4、霍山县

（1）2015年：全县复垦工矿废弃地总规模24.29公顷，新增耕地规模21.13公顷；

（2）2016年：全县复垦工矿废弃地总规模17.85公顷，新增耕地规模15.53公顷；

（3）2017年：全县复垦工矿废弃地总规模16.61公顷，新增耕地规模14.45公顷；

（4）2018年：全县复垦工矿废弃地总规模13.42公顷，新增耕地规模11.68公顷；

（5）2019年：全县复垦工矿废弃地总规模9.13公顷，新增耕地规模0公顷。

5、舒城县

（1）2015年：全县复垦工矿废弃地总规模11.23公顷，新增耕地规模6.46公顷；

（2）2016年：全县复垦工矿废弃地总规模57.94公顷，新增耕地规模46.93公顷；

（3）2017年：全县复垦工矿废弃地总规模108.51公顷，新增耕地规模85.26公顷；

（4）2018年：全县复垦工矿废弃地总规模19.49公顷，新增耕地规模12.44公顷；

（5）2019年：全县复垦工矿废弃地总规模22.75公顷，新增耕地规模0公顷。

6、寿县

（1）2015年：全县复垦工矿废弃地总规模23.94公顷，新增耕地规模22.25公顷；

（2）2016年：全县复垦工矿废弃地总规模18.29公顷，新增耕地规模17.01公顷；

（3）2019年：全县复垦工矿废弃地总规模0.94公顷，新增耕地规模0公顷。

7、叶集试验区

（1）2015年：全区复垦工矿废弃地总规模3.29公顷，新增耕地规模2.93公顷；

（2）2016年：全区复垦工矿废弃地总规模0.66公顷，新增耕地规模0.58公顷；

（3）2018年：全区复垦工矿废弃地总规模1.16公顷，新增耕地规模1.04公顷；

（4）2019年：全区复垦工矿废弃地总规模0.46公顷，新增耕地规模0.41公顷。

8、金寨县

（1）2015年：全县复垦工矿废弃地总规模13.73公顷，新增耕地规模6.93公顷；

（2）2016年：全县复垦工矿废弃地总规模26.83公顷，新增耕地规模19.39公顷；

（3）2017年：全县复垦工矿废弃地总规模26.95公顷，新增耕地规模20.57公顷；

（4）2018年：全县复垦工矿废弃地总规模6.63公顷，新增耕地规模5.24公顷；

（5）2019年：全县复垦工矿废弃地总规模3.74公顷，新增耕地规模2.95公顷。 各县（区）工矿废弃地复垦计划安排详见附表。

## 三、土地复垦质量要求

（1）耕地复垦质量标准

为提高复垦耕地质量标准，促进耕地高产稳产，本规划拟复垦耕地参照《安徽省土地开发整理工程建设标准》（DB/T001-2008）、《土地复垦技术标准》（试行）和《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）的相关要求，复垦后的耕地纳入全市新增耕地范畴加以保护与管理。耕地复垦质量要求如下：

1）耕地坡度不宜超过15°。复垦为水浇地、水田时，地面坡度不宜超过6°。

2）有效土层厚度大于30cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）规定的Ⅱ类土壤环境质量标准。

3）配套设施（包括灌溉、排水、道路、林网等）应满足《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288）、《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033）等标准，以及当地同行业工程建设标准要求。

4）3-5年后复垦区单位面积产量，达到周边地区同土地利用类型中等产量水平，粮食及作物中有害成份含量符合《粮食卫生标准》（GB 2715）。

（2）林地复垦质量标准

1）有效土层厚度大于30cm，部分生态脆弱区可适当降低标准；确无表土时，可采用无土复垦、岩土风化物复垦和加速风化等措施。

2）道路等配套设施应满足当地同行业工程建设标准的要求，林地建设满足《生态公益林建设规划设计通则》（GB/T 18337.2）和《生态公益林建设检查验收规程》（GB/T 18337.4）的要求。

3）3-5年后，有林地、灌木林地和其他林地郁闭度应分别高于0.3、0.3和0.2，部分生态脆弱区可适当降低标准；定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

## 四、复垦措施

土地复垦措施包括工程措施、生物措施、监测措施和管护措施等。

（一）工程措施

（1）地基清理工程：地基清理主要对工矿废弃地场地建筑垃圾如废弃矿渣、堆石进行清运，使地表土壤裸露。地基清理垃圾可用作道路路基填充或外运。

（2）挖高垫低工程：根据设定高程，通过从高的地方取土填至低洼地方，实现田面高程基本一致，土方内部平衡。

（3）坡面工程：有部分复垦区位于丘陵区，耕地复垦多采取台阶式梯田方式，坡面工程包括最上游田块与周边地块的斜面护坡及田坎护坡，对于高差2米以内的，可修筑土坎，土坎斜坡面可采用植被种植加以巩固，2米以上的需修筑石坎或土石混合坎。

（4）灌溉与排水工程：灌溉工程主要针对耕地复垦区，包括水源工程、引水工程及渠道工程，根据复垦区周边水源情况，可采取修筑拦水坝、修建提水泵站等方式解决水源问题，并修建连接水源与田块的灌溉渠道。排水工程耕地复垦区及林地复垦区均需要，对于耕地复垦区而言，由于复垦区面积不大，复垦后可根据周边田块排水流向情况修建排水沟，排水沟一般采用土质明沟。林地复垦区排水工程包括截洪沟及一般排水沟两种：截洪沟主要用于拦截林地区上游地表径流，根据汇水面积及降雨情况确定截洪沟排水流量，一般排水沟用于排泄复垦林地区地表径流。

（5）道路工程：耕地复垦区道路工程包括田间道和生产路，田间道路面宽4-5米，生产路路面宽2米；林地复垦区道路主要为林业管理及林木运输使用。

（二）生物措施

（1）植被恢复措施：复垦后种植农作物或林木，加强地表植被覆盖，防止水土流失。

（2）农田防护工程：在田间道及主干沟渠两侧种植林木，改善农田小气候。

（3）土壤培肥工程：利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。

（三）监测措施

为防止土地复垦后产生新的土壤污染及地质灾害，土地复垦工程结束后应建立监测机构，购买监测设备，设置监测点，制定监测计划，实施监测土壤质量变化及地质灾害隐患。

（四）管护措施

（1）管护主体

管护主体：按照“谁收益、谁管护”的原则，明确复垦后的耕地和林地的管护主体。

（2）耕地管护措施

耕地的管护主要是指在恢复种植农作物后，通过现代化的农业技术措施，提高农业产出水平。管护内容：①加强农田基础设施的维护与管理，保障农作物的成活与成长；②增强土壤肥力、改善土壤质量，提高耕地地力；③若复垦后的耕地质量等级达到基本农田的要求，将其纳入周边基本农田统一管理，禁止挖塘、种树；④在组织上形成管护责任主体和监管主体，责任主体应为耕地的收益人，监管主体为县级国土部门，管护期限重点监护三至五年时间，等耕地质量达到预期等级后方可进行一般管护。

（3）林地管护措施

林地的管护措施主要是指在恢复种植植被之后，通过一些林业技术等措施，如灌溉、除草、冻害防治等，以保证植被的成活率。管护内容：①适时灌溉。干旱季节，要对林木适时灌溉，以保证林木旺盛生长。②合理松土除草。加强抚育管理，及时松土，药物除草。③冻害防治。在适宜季节修枝抚育，增强树势，提高林木自身抗御病虫害的能力，同时采用人工物理方法主要是给树木涂白来防治病虫。④植被补种。在植被死亡或者遭到毁坏时，要及时补种。

## 五、复垦工程量估算

根据工矿废弃地的现状用途、损毁程度以及适宜性评价结果确定的复垦方向，将工矿废弃地复垦工程项目进行分类，在参考《土地复垦方案编制规程》的基础上确定各类型废弃地的复垦工程，再采用类比法计算各复垦地块的工程量。参考《土地复垦方案编制规程》，确定现状为采矿用地的废弃地，复垦为耕地的工程措施主要有垃圾清运工程、土壤重构工程、土地平整工程、田间道路工程、灌溉与排水工程等工程，复垦为林地的工程措施主要有边坡护理工程、植被重建工程。现状为水工建筑的废弃地，复垦工程措施主要有土地平整工程、田间道路工程、灌溉与排水工程。通过计算，可得出全市工矿废弃地复垦所需的土方量约为594万㎥，修建田间道路（含生产道）约17万m，修建沟渠约326万m，植树林约28万棵。分区县工程量估算情况见附下表，具体地块工程量估算见说明附表3。

表6-2  六安市工矿废弃地复垦估算工程量统计表

| 区县 | 主要工程量 |
| --- | --- |
|  | 土方量（万㎥） | 田间道路（万m） | 沟渠（万m） | 植树林（万棵）5cm直径 |
| 裕安区 | 36.59 | 1.09 | 20.31 | 0.77 |
| 金安区 | 194.08 | 5.84 | 108.52 | 3.92 |
| 舒城县 | 88.13 | 2.61 | 48.50 | 2.78 |
| 霍邱县 | 187.85 | 5.32 | 98.87 | 7.83 |
| 霍山县 | 33.76 | 1.01 | 18.77 | 0.76 |
| 寿县 | 18.95 | 0.59 | 10.98 | 11.30 |
| 金寨县 | 32.51 | 0.98 | 18.13 | 0.68 |
| 叶集试验区 | 2.48 | 0.08 | 1.45 | 0.00 |
| 合计 | 594.35 | 17.52 | 325.53 | 28.04 |

## 六、复垦投资估算

根据复垦治理区复垦治理难度划分情况，综合考虑地形地貌、基础设施、物价水平和劳动力价格等因素，参照六安市近年来实施的城乡建设用地增减挂钩及矿山地质环境治理项目资金投入情况，测算复垦投资。经初步估算，六安市工矿废弃地复垦所需总投资约为7.27亿元，其中金安区投资约2.37亿元，裕安区投资约0.45亿元，寿县投资约0.23亿元，霍邱县投资约2.29亿元，舒城县投资约1.09亿元，金寨县投资约0.40亿元，霍山县投资约0.41亿元，叶集区投资约0.03亿元，具体地块复垦投资估算见说明附表。

## 七、复垦资金筹措

1、土地出让收益

工矿废弃地复垦利用建新地块土地出让的部分收益可用于复垦区复垦资金。

2、其他费用

（1）各县（区）新增建设用地有偿使用费、耕地占用税、耕地开垦费等专项用于土地整理复垦开发资金。

（2）国家、安徽省用于土地复垦的补助资金，以及六安市安排用于土地复垦的自有资金，国家和安徽省用于矿山连片整治的资金。

（3）其他社会资金。按照国家要求，积极探索市场化运作模式，引导公司、企业等社会资金参与土地整理复垦开发项目。

# 第七章 建新用地计划安排

## 一、建新区的安排

1、建新区安排的总体思路

（1）建新区依据各县（区）城乡建设用地发展实际需要划定，并需符合当地土地利用总体规划，需安排在城镇建设用地扩展边界以内，避让基本农田；

（2）建新区总规模不得超过工矿废弃地复垦规模，新增建设占用耕地规模须小于复垦新增耕地规模，确保项目区实施后，建设用地总量不增加，耕地不减少。

（3）建新指标由各县（区）统筹安排，县（区）之间不得调剂使用。

2、建新区使用方向

建新指标主要用于当地城镇建设发展用地、工业园及开发区用地、交通水利等基础设施用地及民生工程用地。

3、建新区规划管控

建新区均布局在土地利用总体规划确定的扩展边界以内，不占用基本农田。

4、建新区土地集约节约利用

建新区土地利用需严格落实国家土地节约集约利用的相关政策要求，贯彻执行项目准入制，按照《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）要求，严格项目用地预审，促进建新区土地节约集约利用。

5、建新区布局与规模

建新区的安排必须符合六安市及各县（区）土地利用总体规划、城市建设（含园区）发展规划等相关规划。根据复垦适宜性评价结果，最终确定建新区可申请指标1453.90公顷，建新区占用耕地的规模不得超过可复垦出的耕地数量，即建新占用耕地不能超过1101.32公顷。

## 二、耕地占补质量要求

建新占用耕地不仅在数量上不大于复垦新增耕地，在质量上同样不得高于复垦新增耕地质量等级。在复垦项目实施过程中，要通过一定措施改良土壤，确保复垦耕地质量在近2~3年内达到周边农田质量等级，如复垦新增耕地难以达到建设占用耕地质量等级，需根据国家及安徽省相关政策文件要求，做好耕地质量数量等级折算，并按照折算后的面积确定建新占用耕地规模。

# 第八章 规划实施效益评价

## 一、社会效益

1、增加有效耕地面积，提高粮食产能

通过对全市工矿废弃地复垦治理，初步预计可增加耕地面积1101.32公顷，在一定程度上缓解建设占用耕地压力，提高全市粮食产能，对确保区域粮食安全具有重要意义。

2、促进耕地集中连片，便于规模经营

矿山开采具有采区位置的不可选择性，部分矿山开采造成农田分割及田块破碎，矿山土地复垦将最大程度地恢复原有农田生态格局，促使耕地集中连片，便于规模经营。通过复垦工程及生物措施，可改善农业基础条件，便于推广现代农业技术，提高粮食种植效益。

3、优化城乡建设用地布局，提高土地集约利用水平

做好工矿废弃地复垦利用，对优化城乡建设用地布局，提高土地集约利用水平具有十分重要意义。一方面，通过复垦区的复垦治理，缩减了建设用地规模，将节约的建设用地指标用到城市建设发展最需要的地方，另一方面，将几乎零效益的工矿废弃地加以复垦，提高了土地的集约利用水平和产出效益，促进了土地资源的再生利用。

4、拓展建设用地发展空间

通过将工矿废弃地复垦节约的建设用地指标用于新增建设用地，缓解六安市建设用地年度计划指标供需矛盾，是寻求建设用地指标的一种新的重要途径。规划的实施，对拓展六安市建设用地发展空间具有重要的意义。

## 二、经济效益

工矿废弃地复垦利用经济效益采用投入产出法进行评价，矿山投入主要指矿山复垦治理的资金投入，产出效益可分为两个部分：一是复垦耕地种植粮食直接产生的经济效益（林地主要是环境效益，经济效益较小，故忽略），二是调整利用新增建设用地产出效益。

本规划的实施初步估算将投入复垦资金7.27亿元；复垦后新增耕地1101.32公顷，按耕地亩均纯收益1000元计算，复垦耕地每年直接产生的粮食种植经济效益约为1651万元；可调整利用新增建设用地1453.90公顷，按每公顷建设用地二三产业增加值110万元计算，可产生经济效益约15.99亿元。从投入产出看，本规划的实施，经济效益十分显著。

## 三、环境效益

通过复垦治理可新增耕地和林地的面积，一方面复垦的林地可改善复垦区及周边区域空气、水环境，使其与周边土地利用及景观植被相协调，促进土地资源节约集约利用；另一方面复垦耕地的整治，通过路林网化治理、农田基础设施配套，土地环境进一步优化，农田防洪、排涝、抗旱能力得到加强，对防止水土流失、保护耕地质量有比较显著的作用。

# 第九章 规划环境影响评价

## 一、规划对环境可能造成影响分析

1、对土地资源的规划和管理影响分析

本工矿废弃地复垦利用规划的复垦区、复垦用途以及建新区位置的确定充分与《六安市土地利用总体规划（2006-2020年）》和六安市及其各区县《土地整治规划（2011-2015年）》相衔接。复垦区和建新区的安排均符合相关区县的土地利用总体规划、土地整治规划，可以确保土地资源的有效规划和管理，平衡对有限可利用土地资源的竞争性需求。

2、工矿废弃地水环境影响分析

工矿废弃地由于长期处于无人管理状态，周边环境较差，降雨过程将有害成分分解，侵入泥土，可污染地表水和地下水资源。本规划的实施可通过沟渠等排灌系统改善复垦区域周边的水环境，通过人工治理，可有效防止工矿废弃地污染地表水和地下水资源。

3、对土地覆盖和景观的影响分析

采矿用途将造成矿区土地覆被变化和自然景观系统的破坏，本规划的实施可通过复垦为耕地和林地等用途，恢复废弃区域的生态系统功能，让荒芜、缺乏生机的废弃地变为人工耕作的沃土或可供野生动植物栖息的林地。

4、复垦对社会稳定的影响分析

工矿废弃地复垦的实施对沿线区域的社会经济环境必然会带来一定的影响，主要是征地拆迁的影响。复垦工程的实施必然会拆除废弃的工矿企业建筑，在拆迁过程中要处理好拆迁安置和补偿问题，避免因拆迁安置不当造成的社会不稳定因素影响。

## 二、预防或者减轻不良环境影响的对策

重视对环境质量的保护和改善已成为我国的一项基本国策，本项目的规划、设计以及实施均应把环境保护作为一个重要原则，综合环境影响因素识别结果，提出预防和缓解不良环境影响的对策。

1、规划与环境相协调

在做复垦规划方案时需进行各种调查、研究，如矿区气象、生物种类、数量、占地等，以了解复垦区域的现状及其环境。使复垦方案尽可能与复垦地块周边自然景观协调，在遵循“宜耕则耕、宜林则林”的原则下，尽量减少毁坏现状农林用地，少拆房屋，保护自然资源，保障人民健康，使居民生活受到的影响减少到最低程度，本着改善矿区生态环境和人民生活条件的原则进行规划。

2、水资源的保护

注意保护自然水流，复垦区排水系统的设计注意水流方向，尽可能与原有沟渠相通，形成完整的排水系统。路面水、边沟水排入特定的水域，不随意排入公路两侧的水体或土壤中，以免污染周围的水土资源。

3、对自然景观的保护

复垦用途要参照复垦周边地块的土地利用现状用途，复垦为林地的要参考周边树种，实现自然景观的和谐统一；复垦为耕地的应该选择和当地土壤质量适应的物种，避免因土壤的不适宜性复垦失败。

4、维护社会稳定的措施

复垦新增了耕地和林地面积，可以适当的缓解人地矛盾，增收农民收入，可以吸引更多社会劳动力，促进社会和谐。

## 三、环境影响评价的结论

通过以上评估，可以看出本规划方案的实施对复垦区周边的正面环境影响较多，负面环境影响较少，且通过预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，可以较为合理、有效地避免和消除不良环境影响，复垦方案具有合理性和可行性。

# 第十章 规划实施保障措施

## 一、组织管理保障措施

1、成立规划实施领导小组，建立协调机制

为保证六安市工矿废弃地复垦利用专项规划顺利实施，并取得预期的经济、社会和生态效益，应成立由六安市人民政府组织，市国土资源局牵头，各县（区）政府、市住建委、财政、交通、环保等市直有关部门参与的规划实施领导小组。领导小组由市分管负责人任组长，领导小组下设办公室，办公室设置在市国土资源局。领导小组和办公室负责协调解决规划实施重大问题，指导县（区）具体项目申报，监督检查项目实施进展，协调组织项目验收。各部门、各基层单位在实际工作中，要认真贯彻落实本规划精神，指导工矿废弃地复垦利用工作顺利进行。三区五县和乡镇政府也要及时成立相应机构，明确专门人员，在市领导小组办公室指导下开展工作，具体负责协调本辖区工矿废弃地复垦利用项目的顺利实施。

2、有效实施权属调整管理

（1）成立以主管区长、县长为组长，成员由区、县国土局长和各有关部门领导为成员的工矿废弃地复垦土地权属调整领导小组；

（2）土地复垦前，进行统一的确权登记；

（3）坚持有利生产、方便生活，维护权益的原则，将集体所有工矿废弃地复垦后的土地交由原农村集体经济组织通过发包方式承包给农业种植户耕种，国有部分，由土地所在地乡（镇）政府统一发包经营，确保有效使用。

经过土地复垦和权属调整后，土地类型都有不同程度的改变。具体的权属界需待土地复垦工程竣工后，由领导小组按照调整原则，通过有关法律程序，依法调整，最终确定权属界线。复垦利用后及时做好土地利用年度数据变更和登记发证工作。

3、以规范或文件的形式明确项目实施单位及各管理单位的职责和权力，推行管理目标责任制

为确保六安市规划的顺利实施，制定项目实施的规范或者针对项目要求发布政府文件，即通过有效力的正式途径，对项目实施进行指导与监管，在项目实施的各个环节都有规范化的制度保障。对涉及到的项目实施单位，要严格按照要求的标准进行项目的实施。各管理单位有权按照要求对项目的实施进行前期审查、过程监控和成果验收。同时，推行管理目标责任制，做到“层层控制”，对由于自身所在环节出现问题而影响项目实施的，追究其相应的责任。

## 二、制度保障措施

1、实施用途管制制度，依据规划开展工矿废弃地复垦利用工作

本规划一经批准，即纳入六安市土地利用计划管理，并逐步实施。工矿废弃地复垦项目立项，均以本规划作为主要依据，规划区内的工矿废弃地的土地复垦活动，必须按照土地利用总体规划确定的土地用途和本规划规定的土地复垦方向进行。

2、实行项目法人负责制

由于项目实施涉及土地、农业、林业、水利、交通、环保及当地人民政府等，牵涉面广。因此，在六安市人民政府领导下，由六安市国土资源局牵头，实行项目法人负责制。

3、实行项目工程招标制

为防止暗箱操作，保证工程质量，由项目法人对工程施工、设备材料采购等，根据《招标投标法》向社会公开招标，公开、公正、合理地选择施工单位。

4、实行项目工程监理制度

通过招投标选择工程监理单位，监理单位对工程建设内容、施工进度、工程质量监理，项目法人明确委托监理程序。

5、实行项目公告制度

将项目区的范围、面积、工程数量及实施管理制度进行公告，接受社会对项目实施的监督。

6、严格项目区实施验收考核

项目实施完成后，由县级国土部门组织自验，自验后提交市级国土部门初验，初验合格后上报省级国土资源主管部门组织正式验收。

## 三、资金保障措施

1、多渠道、多层次、多形式筹集工矿废弃地复垦资金，完善和鼓励社会投资的有关政策措施，建立促进工矿废弃地复垦良性发展的有效机制

工矿废弃地复垦不能仅依靠主体单一的的投资方式，要广开源头地进行资金筹措。为了吸引社会资金的投入，应在尊重市场经济规律的前提下，对社会投资要坚持其有偿性。政府投资主要来源于土地的各种税费，包括耕地占用税、土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费、新菜地建设基金、土地复垦费、按照有关规定可以用于土地复垦的农业综合开发基金；个人、集体和外商以入股方式募集的资金或承包经营方式收取的承包费。必须进一步完善鼓励社会资金积极投入的配套政策措施。建立渠道、拓宽视野，建设不受地区、部门和所有制限制的高效的、市场化的筹资机制。在确保复垦治理质量的前提下，通过实施符合国家法律政策的优惠措施，放宽资金来源条件、拓宽资金来源渠道，并建立合理的收益分配机制，坚持“谁投资、谁收益”的原则，积极吸纳各种资金投入，从而，建立促进工矿废弃地复垦治理良性发展的有效机制。

2、制定项目资金筹措方式以及分年度投资计划，逐一落实项目资金来源，确保资金足额、及时到位

工矿废弃地复垦治理资金的来源，包括国家、省、市投入资金以及社会投入资金等。依据资金筹措与投入的方式，制定分年度投资计划，安排资金的使用。坚持资金的专项管理和专款专用，逐一落实项目资金来源，确保资金能够足额、及时到位。同时，加强资金的审计监督，在资金的使用上，严格申报制度，按工程进度拨款，定期检查、验收，以保证项目的正常运行。资金管理上，要严格执行收支两条线和项目资金预算管理制度，确保资金专款专用，注重资金使用效益。

## 四、技术保障措施

1、建立规划数据库，加强信息化管理

建立项目数据库，及时将项目审批、指标使用、复垦建新、资金安排、收益分配、权属调整、验收考核等情况上图入库，实施动态监管。

2、运用动态监测技术，监督规划的贯彻实施

遥感动态监测技术为实时监督工矿废弃地复垦治理实施情况提供了先进的技术手段，从而保障能够随时了解项目范围内土地复垦治理行为和项目进展情况，保证规划的顺利实施。

3、引进示范、推广现代土地复垦的创新方法和先进的技术手段

及时引进和采用相关领域的创新方法和先进的技术手段，以便降低土地复垦的成本，提高效率，不断增加土地复垦的综合效益。

4、建立土地复垦项目实施质量检验体系

质量检验体系，应该涵盖对项目实施的各个阶段、各个环节的细致要求。借助该体系，在项目实施过程中，对施工质量进行随时检查监管；项目实施完成后，严格地进行质量检验审查，对不能够通过检验的项目，追究各方面的责任，并要求其采取措施，确保土地复垦项目的质量。

## 五、公众参与

公众参与规划的内容不仅仅是在规划的过程，还体现在实施和监督的过程。公众参与不能在规划方案确定后就戛然而止，具体实施不只是政府和国土资源管理部门的事，规划的实施是一个需要较长时间的过程，必须有相应后续研究进行追踪，这就要求公众持续参与其中。具体操作可由国土资源管理部门负责，通过媒体、网络定期通报规划实施情况，公众可以就实施过程中出现的问题提出意见或建议，由国土部门对其进行汇总、处理，并与公众交涉，实现真正的互动。至于公众参与规划的形式，听证会（还包括讨论会、论证会等）是较为常见的征求公众意见形式之一。

# 第十一章 成果要求

1、《六安市工矿废弃地复垦利用专项规划》文本；

2、《六安市工矿废弃地复垦利用专项规划》说明；

3、六安市工矿废弃地复垦利用现状图；

4、六安市工矿废弃地复垦利用规划图；

5、六安市工矿废弃地复垦利用潜力分析图。

# 第十二章 附 则

1、本规划自批准之日起便具法律效力，由六安市人民政府负责组织实施。

2、本规划一经批准应严格实施，不得随意调整，如确因城市发展和建设需要必须调整的，应当符合土地利用总体规划和城市总体规划。

3、本规划解释权归六安市国土资源局。

附表1：六安市各区（县）工矿废弃地现状地类汇总表

单位：公顷

| 行政区域 | 合计 | 工矿废弃地现状地类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 采矿用地 | 村庄 | 建制镇 | 特殊用地 | 公路 | 水工建筑 |
| 裕安区 | 87.41 | 80.09 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| 金安区 | 464.47 | 242.42 | 215.90 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 舒城县 | 219.92 | 211.57 | 3.47 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 3.96 |
| 霍邱县 | 474.17 | 474.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 霍山县 | 81.31 | 44.73 | 10.92 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 寿县 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金寨县 | 77.88 | 77.24 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 叶集试验区 | 5.57 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
| 总面积 | 1453.90 | 1175.02 | 233.06 | 31.06 | 4.33 | 0.53 | 9.90 |

附表2：六安市各区（县）工矿废弃地复垦利用规划表

单位：公顷

| 行政区域 | 复垦前地类 | 复垦后地类 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 采矿用地 | 村庄 | 建制镇 | 特殊用地 | 公路 | 水工建筑 | 合计 | 耕地 | 林地 | 其他农用地 |
| 裕安区 | 87.41 | 80.09 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 87.41 | 69.54 | 9.29 | 8.58 |
| 金安区 | 464.47 | 242.42 | 215.90 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 464.47 | 383.99 | 47.09 | 33.39 |
| 舒城县 | 219.92 | 211.57 | 3.47 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 3.96 | 219.92 | 151.09 | 33.37 | 35.46 |
| 霍邱县 | 474.17 | 474.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.17 | 334.60 | 93.95 | 45.62 |
| 霍山县 | 81.31 | 44.73 | 10.92 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 62.79 | 9.13 | 9.39 |
| 寿县 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.17 | 39.26 | 0.94 | 2.97 |
| 金寨县 | 77.88 | 77.24 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.88 | 55.09 | 8.15 | 14.64 |
| 叶集试验区 | 5.57 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 4.96 | 0.00 | 0.61 |
| 总面积 | 1453.90 | 1175.02 | 233.06 | 31.06 | 4.33 | 0.53 | 9.90 | 1453.90 | 1101.32 | 201.92 | 150.66 |

附表3：    六安市各区（县）工矿废弃地复垦潜力统计表

单位：公顷

| 潜力级别 | 复垦区编号 | 乡镇 | 复垦规模 | 新增耕地 | 新增耕地率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I级 | FQ4-015 | 马店镇 | 261.54 | 147.48 | 56.39% | 霍邱县 |
|  | FQ4-006 | 冯井镇 | 85.50 | 75.24 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ1-009 | 施桥镇 | 52.74 | 48.52 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ1-001 | 椿树镇 | 96.70 | 46.00 | 47.56% | 金安区 |
|  | FQ5-002 | 城关镇 | 55.00 | 44.55 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ1-003 | 东桥镇 | 44.54 | 40.98 | 92.00% | 金安区 |
| II级 | FQ1-014 | 张店镇 | 40.95 | 37.67 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ5-003 | 春秋乡 | 39.91 | 32.33 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ1-013 | 先生店乡 | 32.75 | 30.13 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ1-011 | 孙岗镇 | 32.70 | 30.09 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ1-015 | 中店乡 | 32.41 | 29.82 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ1-007 | 木厂镇 | 27.18 | 25.01 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ1-005 | 马头镇 | 26.72 | 24.58 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ7-012 | 诸佛庵镇 | 26.75 | 23.27 | 86.99% | 霍山县 |
|  | FQ1-008 | 淠东乡 | 24.85 | 22.86 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ2-004 | 分路口镇 | 27.30 | 20.66 | 75.67% | 裕安区 |
| III级 | FQ6-007 | 南溪镇 | 23.54 | 18.60 | 79.01% | 金寨县 |
|  | FQ5-006 | 南港镇 | 19.16 | 15.52 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ1-010 | 双河镇 | 16.73 | 15.39 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ5-001 | 百神庙镇 | 17.36 | 14.07 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ4-013 | 临水镇 | 15.98 | 14.06 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ1-002 | 东河口镇 | 14.92 | 13.73 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ2-008 | 狮子岗乡 | 14.59 | 12.98 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ5-015 | 张母桥镇 | 15.51 | 12.57 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ3-001 | 安丰镇 | 13.21 | 12.29 | 93.00% | 寿县 |
|  | FQ3-007 | 窑口乡 | 12.97 | 12.07 | 93.03% | 寿县 |
|  | FQ2-010 | 徐集镇 | 13.31 | 11.84 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ1-004 | 横塘乡 | 12.75 | 11.73 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ4-028 | 周集镇 | 12.58 | 11.07 | 88.00% | 霍邱县 |
| Ⅳ级 | FQ5-004 | 干汊河镇 | 12.96 | 9.80 | 75.60% | 舒城县 |
|  | FQ2-007 | 罗集乡 | 10.40 | 9.25 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ4-021 | 宋店乡 | 9.14 | 8.04 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-017 | 潘集乡 | 8.96 | 7.88 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ7-011 | 与儿街镇 | 8.77 | 7.63 | 87.00% | 霍山县 |
|  | FQ2-009 | 石婆店镇 | 8.35 | 7.43 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ6-001 | 白塔畈乡 | 9.37 | 7.40 | 78.98% | 金寨县 |
|  | FQ4-018 | 彭塔乡 | 8.12 | 7.15 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-023 | 乌龙镇 | 7.73 | 6.80 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ7-002 | 单龙寺乡 | 7.82 | 6.80 | 86.96% | 霍山县 |
|  | FQ4-027 | 众兴集镇 | 7.45 | 6.56 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ7-006 | 落儿岭镇 | 7.24 | 6.30 | 87.02% | 霍山县 |
|  | FQ4-003 | 岔路镇 | 6.93 | 6.10 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ6-002 | 斑竹园镇 | 9.56 | 5.75 | 60.15% | 金寨县 |
|  | FQ1-012 | 翁墩乡 | 6.11 | 5.62 | 92.00% | 金安区 |
|  | FQ4-016 | 孟集镇 | 6.13 | 5.39 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-025 | 新店镇 | 6.00 | 5.28 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-014 | 龙潭镇 | 5.92 | 5.21 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-011 | 花园镇 | 5.78 | 5.09 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ3-002 | 茶庵镇 | 5.24 | 4.87 | 92.89% | 寿县 |
|  | FQ4-019 | 三流乡 | 5.51 | 4.85 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ5-014 | 晓天镇 | 5.96 | 4.83 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ5-011 | 棠树乡 | 9.15 | 4.78 | 52.25% | 舒城县 |
|  | FQ6-008 | 青山镇 | 7.61 | 4.74 | 62.29% | 金寨县 |
|  | FQ7-008 | 上土市镇 | 5.35 | 4.66 | 87.10% | 霍山县 |
|  | FQ3-003 | 丰庄镇 | 4.87 | 4.52 | 92.91% | 寿县 |
|  | FQ7-004 | 黑石渡镇 | 5.15 | 4.48 | 86.99% | 霍山县 |
|  | FQ5-008 | 阙店乡 | 5.47 | 4.43 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ6-011 | 双河镇 | 5.25 | 4.15 | 79.05% | 金寨县 |
|  | FQ4-009 | 洪集镇 | 4.64 | 4.08 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ6-004 | 果子园乡 | 6.93 | 3.62 | 52.24% | 金寨县 |
|  | FQ7-010 | 下符桥镇 | 4.12 | 3.59 | 87.14% | 霍山县 |
|  | FQ5-012 | 万佛湖镇 | 7.56 | 3.53 | 46.72% | 舒城县 |
|  | FQ8-001 | 三元乡 | 3.94 | 3.51 | 89.00% | 叶集试验区 |
|  | FQ4-004 | 城西湖乡 | 3.65 | 3.21 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ2-003 | 独山镇 | 3.40 | 3.03 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ6-005 | 麻埠镇 | 3.40 | 2.69 | 79.12% | 金寨县 |
|  | FQ7-007 | 磨子潭镇 | 2.87 | 2.49 | 86.76% | 霍山县 |
|  | FQ7-001 | 大化坪镇 | 2.85 | 2.48 | 87.02% | 霍山县 |
|  | FQ6-006 | 梅山镇 | 2.97 | 2.35 | 79.12% | 金寨县 |
|  | FQ5-010 | 汤池镇 | 2.51 | 2.03 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ2-006 | 江家店镇 | 2.13 | 1.90 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ4-007 | 冯瓴乡 | 2.13 | 1.87 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ1-006 | 毛坦厂镇 | 2.41 | 1.86 | 77.37% | 金安区 |
|  | FQ4-005 | 范桥乡 | 2.09 | 1.84 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ5-005 | 河棚镇 | 2.17 | 1.76 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ3-010 | 正阳关镇 | 1.68 | 1.56 | 93.13% | 寿县 |
|  | FQ4-008 | 高塘镇 | 1.69 | 1.49 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-012 | 临淮乡 | 1.65 | 1.45 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ3-009 | 张李乡 | 1.43 | 1.33 | 92.99% | 寿县 |
|  | FQ6-010 | 沙河乡 | 1.68 | 1.32 | 78.57% | 金寨县 |
|  | FQ3-006 | 堰口镇 | 1.36 | 1.26 | 92.99% | 寿县 |
|  | FQ4-001 | 白莲乡 | 1.39 | 1.22 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ2-002 | 丁集镇 | 1.26 | 1.12 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ7-005 | 衡 山 镇 | 1.27 | 1.11 | 87.40% | 霍山县 |
|  | FQ4-022 | 王截流乡 | 1.24 | 1.09 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ6-016 | 油坊店乡 | 1.66 | 1.08 | 65.06% | 金寨县 |
|  | FQ8-003 | 叶集区镇平岗办 | 1.16 | 1.04 | 88.99% | 叶集试验区 |
|  | FQ4-010 | 扈胡镇 | 1.10 | 0.97 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ5-009 | 舒茶镇 | 1.13 | 0.91 | 81.00% | 舒城县 |
|  | FQ2-001 | 单王乡 | 6.17 | 0.86 | 13.97% | 裕安区 |
|  | FQ3-008 | 迎河镇 | 0.85 | 0.79 | 92.39% | 寿县 |
|  | FQ6-013 | 桃岭乡 | 0.99 | 0.78 | 78.79% | 金寨县 |
|  | FQ6-017 | 长岭乡 | 0.94 | 0.74 | 78.72% | 金寨县 |
|  | FQ4-026 | 姚李镇 | 0.74 | 0.65 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ6-003 | 关庙乡 | 1.29 | 0.58 | 44.96% | 金寨县 |
|  | FQ3-005 | 双桥镇 | 0.62 | 0.58 | 93.15% | 寿县 |
|  | FQ7-009 | 太平畈乡 | 0.61 | 0.53 | 86.89% | 霍山县 |
|  | FQ6-009 | 全军乡 | 0.65 | 0.51 | 78.46% | 金寨县 |
|  | FQ6-015 | 燕子河镇 | 1.27 | 0.51 | 40.16% | 金寨县 |
|  | FQ2-005 | 固镇镇 | 0.52 | 0.47 | 89.00% | 裕安区 |
|  | FQ8-002 | 孙岗乡 | 0.46 | 0.41 | 89.00% | 叶集试验区 |
|  | FQ4-002 | 曹庙镇 | 0.30 | 0.26 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ6-014 | 铁冲乡 | 0.33 | 0.26 | 78.79% | 金寨县 |
|  | FQ4-020 | 邵岗乡 | 0.18 | 0.16 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ4-024 | 夏店镇 | 0.14 | 0.12 | 88.00% | 霍邱县 |
|  | FQ3-004 | 双庙集镇 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 寿县 |
|  | FQ5-007 | 千人桥镇 | 21.72 | 0.00 | 0.00% | 舒城县 |
|  | FQ5-013 | 五显镇 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 舒城县 |
|  | FQ6-012 | 汤家汇镇 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 金寨县 |
|  | FQ7-003 | 东西溪乡 | 9.13 | 0.00 | 0.00% | 霍山县 |

附表4： 六安市各区（县）工矿废弃地复垦实施计划安排表

单位：公顷

| 县区 | 总规模 | 新增耕地 | 各年度工矿废弃地复垦计划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|  |  |  | 工矿废弃地规模 | 新增耕地规模 | 工矿废弃地规模 | 新增耕地规模 | 工矿废弃地规模 | 新增耕地规模 | 工矿废弃地规模 | 新增耕地规模 | 工矿废弃地规模 | 新增耕地规模 |
| 裕安区 | 87.41 | 69.54 | 16.95 | 15.09 | 12.68 | 11.29 | 20.69 | 15.32 | 31.28 | 27.84 | 5.81 | 0.00 |
| 金安区 | 464.47 | 383.99 | 24.82 | 22.84 | 69.51 | 63.59 | 74.37 | 68.42 | 102.11 | 93.95 | 193.66 | 135.19 |
| 舒城县 | 219.92 | 151.09 | 11.23 | 6.46 | 57.94 | 46.93 | 108.51 | 85.26 | 19.49 | 12.44 | 22.75 | 0.00 |
| 霍邱县 | 474.17 | 334.60 | 30.45 | 26.80 | 97.88 | 86.13 | 51.97 | 45.74 | 288.81 | 171.47 | 5.06 | 4.46 |
| 霍山县 | 81.31 | 62.79 | 24.29 | 21.13 | 17.85 | 15.53 | 16.61 | 14.45 | 13.42 | 11.68 | 9.13 | 0.00 |
| 寿县 | 43.17 | 39.26 | 23.94 | 22.25 | 18.29 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 金寨县 | 77.88 | 55.09 | 13.73 | 6.93 | 26.83 | 19.39 | 26.95 | 20.57 | 6.63 | 5.24 | 3.74 | 2.95 |
| 叶集试验区 | 5.57 | 4.96 | 3.29 | 2.93 | 0.66 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.04 | 0.46 | 0.41 |
| 总面积 | 1453.90 | 1101.32 | 148.70 | 124.44 | 301.64 | 260.46 | 299.10 | 249.76 | 462.91 | 323.66 | 241.55 | 143.01 |

# Text boxes

图1  六安市区位图